## Slide 1
Le linac de ThomX
Raphaël Roux: modélisation RF et dynamique faisceau
Patrick Marchand (SOLEIL): RF
Jean-Pierre Pollina: source et réseau RF
Victor Soskov: laser et optique
Xavier Renon: contrôle-commande
Alexandre Gonnin: bureau d’étude
Patrick Cornebise: câblage
R. Roux
Le 29/03/2012

## Slide 2
Plan
Cahier des charges
Dynamique du faisceau d’électrons
Les composants
  Le canon HF
  La section accélératrice
  La source HF
  Le laser
  Les éléments magnétiques
  Les diagnostics
Conclusion

## Slide 3
1. Cahier des charges
Energie (MeV) | 50
Charge (nC) | 1
Nombre de paquets | 1
Emittance(normalisée) | < 5 pmmmrad
Dispersion en énergie, rms (%) | < 1
Longueur de paquet, rms (ps) | < 5
Fréquence de répétition (Hz) | 50
Î = 50 nA, <Pfaisceau> = 2,5 W
Accélérateur « chaud »
à 3 GHz (économie, sécurité)
Emittance faible
Photo-injecteur: copie d’un modèle déjà fabriqué au LAL
Exigence modérée sur la charge
Exigence modérée sur la photo-cathode: Mg
Dimensionne le laser et la source HF

## Slide 4
Le Linac
≈ 6,5 m

## Slide 5
2. Dynamique faisceau
Simulation PARMELA avec le canon-sonde et ses bobines + 1 section LIL
8000 macro-part, 1 nC, laser : 3 ps, Tmax =10 ps; sigmax,y = 6 mm, Rmax = 1 mm
canon : 80 MV/m, Bobines: Bz = 2550 G, section: 12.5 MV/m
Le cahier des charges est tenu

## Slide 6
2. Dynamique faisceau
Forte dépendance des performances avec la phase HF
dans le canon
dans le canon
dans la section
Dépendance de l’émittance et l’énergie avec le gradient HF
Dans le canon, emitt. diminue, ultime = 2,4
Dans la section, + champ => + énergie
Intérêt:
avec 70 MeV d’électrons => E (Rx) = 100 keV
Bonus: emitt. géom 30 % plus petite
Dépendance des performances avec la charge
Q (nC) | 1 | 0.5 | 0.1
sx,y (mm) | 1.65 | 1.5 | 0.8
ex,y (pmmmrad) | 4.7 | 3.3 | 1.1
sz (ps) | 4.6 | 4 | 3.3
sg/g (%) | 0.51 | 0.3 | 0.2
Avec moins de charge, meilleure qualité de faisceau
Moins de pb de champs de sillage
mais aussi moins de flux de Rx …

## Slide 7
3. Les composants
a) Le canon HF
modélisé en 2005-2006 (J. Brossard, R. Roux)
construit et accordé en 2007, livré en 2008
Choix: le canon-sonde pour le linac dit sonde de CTF3 (CLIC)
f = 2998.55 MHz (30°C, vide) mode p
Q = 14400 => t = 0.7 µs => Tpulse = 3 µs
Rs = 49 MW/m => 6 MW pour 80 MV/m
Es / Eacc = 1.07
-construction maîtrisée au LAL (usinage, réglage, brasage)
-a fait ses preuves au CERN (80 MV/m, 0.7 nC)

## Slide 8
3. Les composants
a) Le canon HF
A modifier pour ajouter un court-circuit
Plans existants et expérience acquise d’un ensemble complet:
-poutre
-supports mécaniques
-équipements vides: pompe, jauges, vanne
-bobines et correcteur
-le canon lui-même
Nouvelles:
Usinage des cellules terminé
Réglage bas niveau: Avril
Canon brasé: Octobre

## Slide 9
3. Les composants
a) Le canon HF
La cathode: choix du magnésium; montage très simple, robuste, pas cher
Nouvelles: validé par l’expérience en février, sur PHIL
Laser:
sx,y = 0,35 mm
Avec 80 MV/m et Rlaser = 1 mm => Q = 5,5 nC pour 50 µJ sur la cathode
A condition de procéder à un nettoyage laser in-situ
pour décaper la couche superficielle polluée
!

## Slide 10
3. Les composants
b) La section accélératrice
    Longueur =3m47
    96 cellules, mode 2π/3
    Fréquence HF= 2997.924MHz@31]C (opération à ALBA)
    Gain énergie = 52MeV @ 18MW (gradient moyen de puissance=16.8)
    Temps de remplissage= 0.88µs
Type LIL(Soleil)
    Longueur= 4m50
    135 cellules, mode 2π/3
    Fréquence HF= 2998.46MHz@31]C (opération à SOLEIL)
    Gain énergie = 45 MeV @ 9 MW (gradient de puissance=12.5)
    Gain énergie = 65 MeV => 18 MW (gradient de puissance=18)
    Temps de remplissage= 1.35µs
Solution de base:
Prêt d’une section SOLEIL
Section de remplacement en cas de panne (très rare)
Pas d’autre section LIL dans la nature
Section Thales (ALBA) ?
Pb pour monter à 65 MeV:
juste en puissance, Esurf trop grand

## Slide 11
3. Les composants
c) La source HF
Pilote 3 GHz
Préamplificateur 350W
Klystron TH2100
Canon RF
Section Accélératrice
Coupleur-5dB
Atténuateur
Déphaseur
10dBm@100µs
55dB
53dB
25MWHF
10MWHF
35MWHF
Modulateur
Guide d’onde WR284 pressurisé sous SF6
Ligne co-axiale
Construit par Nuclétudes
SCANDINOVA (IGBT)
≈ 445 k€
Transformateur
40 kV
Coût complet ≈ 800 k€

## Slide 12
3. Les composants
c) La source HF
Canon HF, 2998.550 MHz
Section, type LIL, 2998.550MHz
Fenetre HF
THALES TH20279 B
Fenetre HF
THALES TH20279 B
Coupleur Bidirectionnel SEIH
5dB
Atténuateur
10dB
Atténuateur
10bB
Déphaseur
0 à 400°
Klystron TH2100
35MW@2998,55MHz
25MW
10MW
18MW
5;5MW
Circulateur
Coupleurs de mesure
direct -70dB
+réfléchi -60dB
Détecteurs d’enveloppes
Coupleurs de mesure
direct -70dB
+réfléchi -60dB
Détecteurs d’enveloppes
Coupleurs de mesure
direct -70dB
+réfléchi -60dB
Détecteurs d’enveloppes
5MeV
65MeV
Le réseau HF ≈ 350 k€

## Slide 13
3. Les composants
d) Le laser
Cahier des charges
l = 260-270 nm
Ep = 100 µJ, stabilité meilleure que 0,5 %
Qualité de faisceau, M2<1.1
En temporel, gaussien, sigma = 5 ps
En transverse, « chapeau »
Synchronisation externe sur l’oscillateur 71 MHz, jitter < 1 ps
Déclenchement 50 Hz en externe
stabilité de pointé du faisceau : 0.1du diamètre du faisceau au point focal
contrôle commande à distance et à proximité

## Slide 14
3. Les composants
d) Le laser
Architecture laser générale: technologie TiSaph
Oscil
Etireur
Préampli
Apmi
Compres
nJ
µJ
mJ
Convertisseur en frequences
Synchro sur l’horloge
Synchro sur le secteur
Mise en forme
Discussions avec 3 fabricants: Amplitude, Coherent et Thales
Cahier des charges accepté, proposent tous un ampli Tisaph avec oscillateur à fibre ou Ti
Distribution radiale chapeau à faire en externe nous même
Coût probable 350-400 k€
Transport du laser jusqu’à l’accélérateur par miroir sur > 10 m
pas compliqué (miroirs, lentilles) mais dépend de l’implantation …
+

## Slide 15
3. Les composants
e) Les éléments magnétiques
2 types: les correcteurs de trajectoire et les solénoïdes de focalisation
-champ dipolaire en X ou Y
- 47 G à 10 A => 4 mrad à 5.5 MeV
-Modèle éprouvé
-Bien connu du constructeur
-on cherche à le raccourcir
-2 bobines sur le canon
bob. de contre-champ
bob. de foc.
Supports amovibles
!! Bz = 0.25 T => 370 A
Accord entre mesures et simulation POISSON

## Slide 16
3. Les composants
e) Les diagnostics
Mesure de la charge par paquet
Type inductif, ICT. Le standard est celui de Berghoz
Mesure de la position du faisceau
BPM type stripline modélisé par SOLEIL, construit par le LAL
Mesure des dimensions transverses du faisceau
Fluorescence d’un écran YAG, transportée jusqu’à une caméra CCD
Plans existants, usiné au LAL ou à l’extérieur suivant dispo.
3 mesureurs parfaitement définis, situés dans l’inter-tranche entre le canon et la section
ATTENTION: pour une caractérisation complète (e, dE/E, st) il faut la ligne de transfert!

## Slide 17
CONCLUSION
Le canon est déjà en cours de construction
La section est disponible
Les éléments magnétiques et les diagnostics sont définis, commandes faciles
Les éléments du vide (vannes, pompes, jauges) sont définis
Les plans sont faits
Source HF et laser définis => CCTP à écrire et appels d’offre
Reste à faire:
Circuit de refroidissement
Chemins de câbles
Baies des alimentations
Dépend de l’implantation