## Slide 1: Etude et realisation d’un prototype d’enceinte anti-compton pour le projet orgam 2
D. Verney, T. Zerguerras, N. Hauchecorne, M. Imré,
M. Josselin, A. Maroni, I. Matea, T. Nguyen, J. Peyré,
P. Rosier, C. Théneau, L. Séminor
IPN Orsay
JOURNEE GIS-P2I
8 juin 2011

## Slide 2: ENCEINTES ANTI-COMPTON POUR ORGAM 2
La quasi-fission: une nouvelle voie d’études des noyaux exotiques
Produire des noyaux exotiques
Etude de la structure de ces noyaux par spectroscopie g
Etude des mécanismes de réaction
avec les diagrammes de Wilczynski
Quasi-fission
Découverte simultanément à Orsay (Lefort) et Dubna (Volkov)

## Slide 3: Enceinte anti-compton pour orgam 2
Physics in the vertical ridge
N/Z=1.21
N/Z=1.16
N/Z=1.11
N/Z=1.05
N/Z=1.00
N/Z=1.22
N/Z=1.07
deep-inelastic (fully damped) collisions
with tandem beams
Spectromètre Split-Pole
Rigidité magnétique maximale: 1.65 Tm
Angle solide maximum: 4 msr
Résolution en énergie E/DE~2000
Détecteurs du plan focal:
2 compteurs proportionnels: DE + localisation
Plastique: énergie résiduelle E
(+ temps de vol si faisceau pulsé)
Installation d’ORGAM sur Split-Pole

## Slide 4: Enceinte anti-compton pour orgam 2
Ph. Rosier
Efficacité privilégiée sur granularité:
Choix d’une géométrie compacte
Repenser la stratégie pour la réjection
Anti-Compton
15 détecteurs coaxiaux
Geometrie Isocaèdre (ballon de foot: pentagones+hexagones)

## Slide 5: Enceinte anti-compton pour orgam 2
g
e-
g’
Germanium
Enceinte Anti-Compton
Principe de la réjection Anti-Compton
Elimination des évènements avec détection simultanée dans
Germanium et enceinte Anti-Compton (anti coïncidence)
Sans rejection
Avec rejection
P. Peerani, NIM A 482 (2002) 45
Mesure du rapport
Nphotopeaks/ Ntot
Valeur souhaitée avec
réjection Anti-Compton:
~ 0.4

## Slide 6: ENCEINTE ANTI-COMPTON POUR ORGAM 2
Simulations GEANT 4 pour déterminer la configuration géométrique optimale
Configuration Pentaédrique
Configuration Hexaédrique
Germanium
Germanium
BGO
(Bi4Ge3O12)
Germanium
Sans réjection
Anti-Compton
Avec réjection
Anti-Compton
132mm
132mm
Longueur de 150mm suffisante pour BGO

## Slide 7: ENCEINTE ANTI-COMPTON POUR ORGAM 2
Configuration mécanique pour démonstrateur Pentaédrique

## Slide 8: ENCEINTE ANTI-COMPTON POUR ORGAM 2
Assemblage mécanique du démonstrateur BGO
5 cristaux BGO:
2 Scionix©
3 St-Gobain©
Habillage des cristaux dans
VM2000 + Lecture avec 2 PM
Hamamatsu© R7899-01
Montage des cristaux BGO
dans alvéoles de
carbone
Montage des alvéoles sur
support mécanique en aluminium
-
Insertion du détecteur Germanium

## Slide 9: ENCEINTE ANTI-COMPTON Pour orgam 2
Signal Anode
Spectre 137Cs mesuré
avec cristal Scionix
Spectre 137Cs mesuré
avec cristal St Gobain
2 pics !!! ????
OK
Chart: Test homogénéité - source Cesium 137 - HT 1100V
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Scionix (1) PM AA2689 | 3013 | 2963 | 2870 | 2770 | 2605 | 2395 | 2132 | 1976 | 1871 | 1816 | 1770 | 1727 | 1676 | 1637 | 1621
Scionix (1) PM AA2673 | 2796 | 2764 | 2735 | 2667 | 2590 | 2400 | 2152 | 1994 | 1922 | 1875 | 1849 | 1838 | 1833 | 1821 | 1800
Scionix (2) PM ZN4427 | 4189 | 4155 | 4139 | 4001 | 3975 | 3789 | 3574 | 3367 | 3287 | 3217 | 3201 | 3194 | 3196 | 3196 | 3196
Saint-Gobain (3) PM ZN4419 | 1800 | 1804 | 1796 | 1796 | 1804 | 1795 | 1800 | 1801 | 1793 | 1792 | 1794 | 1789 | 1781 | 1760 | 1768
Inhomogénéité de réponse
des cristaux Scionix jusqu’à
30% !!
Très bonne homogénéité de
réponse des cristaux St Gobain
(mieux que 8%)
Source
collimatée
Test des cristaux BGO lus par PM Hamamatsu R7899-01

## Slide 10: Enceinte ANTI-COMPTON POUR ORGAM 2
Mesures de réjection Anti-Compton avec source de 60Co
(pics à 1.17 et 1.33MeV) en configuration ORGAM 2
Equivalent à une efficacité
de taux de réjection de
29 % (cohérent avec les
simulations GEANT 4)
12mm
60Co
132mm
Ge
Nphotopeaks/Ntot= 0.246
AC rejection:
Nphotopeaks/Ntot= 0.340

## Slide 11: ENCEINTE ANTi-compton pour orgam 2
Mesures de réjection Anti-Compton avec source de 60Co
avec Germanium à l’intérieur de l’enceinte Anti-Compton
20mm
60Co
40mm
Ge
10mm
60Co
40mm
Ge
Nphotopeaks/Ntot= 0.268
AC rejection:
Nphotopeaks/Ntot= 0.439
Nphotopeaks/Ntot= 0.269
AC rejection:
Nphotopeaks/Ntot= 0.414

## Slide 12: Enceinte anti-compton pour orgam 2
Etude de la possibilité d’utiliser un ensemble de Phoswichs,
constitués par BGO et CsI(Tl).
Chart: Source Cesium 137 collimatée, PM XP5300B, Origine de la position: PM
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90
1-BGO St Gobain | 376 | 376 | 374 | 368 | 366 | 362 | 360 | 358 | 356
2-BGO Amcrys | 236 | 236 | 234 | 236 | 236 | 238 | 238 | 238 | 240
3-CsI(Tl) Amcrys | 1764 | 1758 | 1764 | 1774 | 1776 | 1778 | 1782 | 1782 | 1782
Phoswich 2+1+PM | 314 | 310 | 303 | 296 | 292 | 293 | 129 | 130 | 129 | 131 | 132 | 134
Phoswich 3+1+PM | 298 | 297 | 293 | 289 | 287 | 287 | 947 | 948 | 959 | 963 | 961 | 961
Phoswich 3+2+PM | 193 | 189 | 192 | 193 | 195 | 195 | 1236 | 1236 | 1231 | 1230 | 1238 | 1242
Phoswich 2+3+PM | 1559 | 1546 | 1550 | 1551 | 1553 | 1559 | 149 | 150 | 149 | 149 | 150 | 153
Questions :
- BGO+CsI+PM ? CsI+BGO+PM ?
- Couplage optique ? (Indice de réfraction de 2,15 pour BGO, 1,8 pour CsI(Tl) )
- Traitement de la différence de luminosité (facteur 6) ?
- Electronique avec reconnaissance de forme du signal ( ts= 300ns pour BGO,
ts=1000ns pour CsI(Tl) )?
…………….
CsI(Tl)
BGO
PM
BGO
CsI(Tl)
PM
BGO
BGO
PM
Diminution de coût

## Slide 13: Enceinte anti-compton pour orgam 2
Conclusions:
Un démonstrateur d’enceinte Anti-Compton BGO en Pentaèdre
a été conçu et construit pour la phase 2 du projet ORGAM, en vue
d’utilisation sur le Spectromètre Split-Pole du Tandem/ALTO d’Orsay.
L’efficacité de réjection Anti-Compton a été testée pour plusieurs
configurations (distance à la cible, position du détecteur Germanium).
Malgré l’inhomogénéité de réponse de 2 des cristaux, le démonstrateur
satisfait aux exigences du cahier des charges.
Utilisation en juillet 2011 pour une expérience faisceau sur Tandem/ALTO,
produit par photofission en technologie ISOL , auprès du séparateur PARRNE.
Une R&D sur la possible utilisation de détecteurs type Phoswich (BGO et
CsI) comme Anti-Compton va être lancée. S’il s’avère adapté, un tel détecteur
permettrait une diminution des coûts.