## Slide 1
Roscoff 2015
Didier Uriot,
Nicolas Chauvin,
NGHIEM Phu Anh Phi,
CALCUL MASSIF Vers des simulations plus réalistes des accélérateurs linéaires de haute intensité

## Slide 2
Problématique
Calcul massif
Outil & méthodes
Simulations
  IFMIF
  SPIRAL2
Conclusions
Abstract:
En matière de simulation des faisceaux intense dans les accélérateurs linéaires, il y a une dizaine d’années, le challenge était de taille. Contrainte par la radioprotection et l’activation de la machine, la puissance faisceau perdue doit être souvent inférieure à 1W/m, soit, pour certaines machines, une fraction du faisceau inférieure à 10-6/m. Le développement des programmes de calculs au SACM furent en partie mené avec cet objectif.
Cet objectif fut atteint et finalement dépassé. Aujourd’hui nous disposons de codes permettant des simulations de faisceau intégrant le nombre réel de particules présentes dans un paquet (quelques centaines de millions à quelques milliards de particules). De plus, ces codes utilisent des cartes de champs réalistes décrivant les principaux éléments des machines. Cette approche dite « brutale » assez éloignée des simulations basées sur des modèles simples et parfois décriée par la communauté par son manque évident d’élégance, permet cependant d’être au plus proche de la réalité en minimisant les hypothèses de simulation. Elle apporte ainsi des enseignements très détaillés sur la formation du halo et les causes principales et la localisation des pertes faisceau. Ce type d’étude fut mené sur les accélérateurs linéaires SPIRAL2, MYRRHA et IFMIF. Nous présenterons dans un premiers temps les principales techniques utilisées pour relever le challenge numérique et dans un second temps les principaux résultats obtenus.

## Slide 3: La problématique
L’enjeu : Contrôle des pertes faisceau → activation
Complexité des modèles
Difficultés:
Imprécision des modèles plus on se rapproche de la source
Niveaux de précision attendus
  SPIRLA2 300 kW (1W/m) → 3.106 particules
  IFMIF 5 MW (1W/m) → 50.106 particules
  SARAF 200 kW (0.02W/m) → 100.106 particules (*)
Acceleration
(*) Le projet SARAF-Linac, Nicolas Pichoff

## Slide 4: Calcul massif
Massif ?
  Temps de calcul → 107 particules
  Mémoire nécessaire → 108 particules
  Stockage disque → 106 particules
Ma philosophie de développement:
  Travailler sur des PCs
  Simplifier le déploiement
   Simulation à « échelle variable »
Conditions nécessaires:
  Sur le modèle de la machine
  Sur la connaissance des conditions initiales
  Sur le calcul de la charge d’espace
Pour quoi faire ?
  Etudes théoriques (ex: formation du halo)
  Etudes statistiques (ex: sensibilité aux erreurs)
  Amélioration des codes de simulation
  Communication

## Slide 5: outils & méthodes – LE Principe
Simulation à échelle variable ?
Graine de base: Le PC
Plusieurs cœurs  La charge de calcul est partagée (parallélision à mémoire partagée, (« openMP »)
Trop de particules pour la mémoire disponible  Séparation des particules en plusieurs paquets, simulés successivement.
 Trop gourmant en temps de calcul :
Le schéma précédent est alors distribuable sur plusieurs PC via le réseau, chacun des PCs traitant une partie réduite de l’ensemble.
Objectifs:
Utilisation aussi simple & transparente que possible.
Rester efficace de 103 à 109 particules avec le même code.

## Slide 6: outils & méthodes – LE Principe
Ordinateurs de bureau
Linux / Windows / Mac
Multi-core ou non
Cluster(s)
Cloud / Grille LHC
Code TraceWin
Partager les particules sur plusieurs machines
http://irfu.cea.fr/Sacm/logiciels/index3.php

## Slide 7: outils & méthodes – LA Méthode
Sur chaque ordinateur distant est installé un serveur à l’écoute,
Le code TraceWin transmet une copie de lui-même ainsi que l’ensemble des donnée nécessaire à l’exécution d’une simulation sur chaque machine,
Une fois qu’un run est terminé, TraceWin récupère les résultats et relance un nouveau run si nécessaire,
L’ensemble des résultats est rapatrié et traité en local.

## Slide 8
Simulation
IFMIF

## Slide 9
High (>20 dpa/year, 0.5 L)
Medium (>1 dpa/year, 6 L)
Low (<1 dpa/year, > 8 L)
Typical reactions 7Li(D,2n)7Be 6Li(D,n)7Be 6Li(n,T)4He
Recherche sur les matériaux pour les futurs Réacteurs de Fusion
ITER: 3 dpa
on ~10 years
DEMO:30 dpa/year
Intense flux de neutrons
venant du plasma de fusion
dommages aux matériaux caractérisés par
dpa: déplacements par atome
2 accelerators, 2x125 mA, 2x5MW
D+
L
M
H
Test Cells
Lithium Target
25 mm thick, 15 m/s
IFMIF: International Fusion Materials Irradiation Facility
IFMIF

## Slide 10: IFMIF - LIPAC
Objectif scientifique: Etude de la formation du halo transverse.
 Nombre réel de particules présentes dans un paquet.
 Minimiser au maximum les hypothèses de simulation.
Défis:
4.7x109 particules.
Stockage de l’ensemble des données à chaque pas de calcul.
LIPAc: prototype, D+, 125 mA cw, 1.1 MW
En construction par l’Europe et en cours d’installation au Japon (*)
(*) Conditionnement et caractérisation du faisceau de l’injecteur IFMIF à Rokkasho, Raphaël Gobin

## Slide 11: IFMIF – LA Modélisation de l’accélérateur
Conditions initiales:
Utilisation d’un code de simulation de la source (Axel) pour estimer et utiliser la forme de la distribution initiale pour le tirages des particules.
Modèle de la machine:
Code SOLMAXP pour déterminer les champs 3D de la charge d’espace de la ligne basse énergie (interaction avec le gaz résiduel, C.C.),
Les éléments constituant le linac sont simulés avec des cartes de champ 3D (RFQ, cavités, aimants).

## Slide 12: IFMIF – Résultats de simulation
cœurs utilisés : 170
Durée : 25 jours
Positions conservées : 2000 (tous les 2 cm)
Stockage : 38 téraoctets

## Slide 13
Densité de particules horizontale du faisceau
IFMIF – Résultats de simulation

## Slide 14: IFMIF – Résultats de simulation
Densité de particules en énergie du faisceau

## Slide 15: IFMIF – Résultats de simulation
Sortie RFQ : Espaces des phases transverses

## Slide 16: IFMIF – Résultats de simulation
Sortie RFQ : Espace des phases longitudinal
5 MeV

## Slide 17: IFMIF – Résultats de simulation
Sortie linac (9 MeV)
Espace des phases longitudinal
Faisceau sur la cible

## Slide 18: IFMIF – Résultats de simulation
Pertes faisceau en W

## Slide 19: IFMIF – Résultats de simulation
Halo transverse
~ 102 particules
Acceptance longitudinale
Espace longitudinal en
Sortie RFQ
Pertes faisceau située au delà du RFQ ramenées à la distribution de faisceau en sortie du RFQ
~ 5x105 particules, ( 10-4 )

## Slide 20: IFMIF – CONCLUSIONS
Les pertes dans IFMIF
La cause n’est clairement pas le halo transverse due à la charge d’espace, aux désadaptations transverses ou autres non linéarités,
Elles sont principalement dues à des décrochages longitudinaux des queues de distribution sortie RFQ,
Etude en cours, des trajectoires des particules perdues transversalement.
Que dire de l’influence des erreurs?

## Slide 21
Etudes statistiques
SPIRAL2

## Slide 22: Etudes Statistiques - SCHEMA
First order:
Set cavity RF phase and field amplitudes
Set beam transverse centroids (steering & BPM)
Second order
Transverse beam tuning (beam sizes, emittances…)
Longitudinal beam tuning (Phase spread, energy dispersion…)
Statistique : N linacs x P particules

## Slide 23: Etudes Statistiques, ex : SPIRAL2
Cœurs utilisés : 150
Durée simulation : 7 jours
Nombre de particules : 2.5x106
Nombre de Linac : 1000
Statistique : ~ 7 paquets : 2.5x109 particules
Erreurs considérées : Champ et phase des cavités (1%, 1°)
Deuton 5 mA, CW
40 MeV
200 kW
Influence des erreurs de réglage des cavités sur les pertes faisceau

## Slide 24: Etudes Statistiques, ex : SPIRAL2
Densité de particules horizontale du faisceau

## Slide 25: Etudes Statistiques, ex : SPIRAL2
Densité de particules longitudinale du faisceau

## Slide 26: Etudes Statistiques, ex : SPIRAL2
Sortie cumulée des 1000 linacs
40 MeV
Vont être perdues dans les LHEs et les expériences

## Slide 27: Etudes Statistiques, ex : SPIRAL2
Pertes (partie supra) moyennes sur les 1000 linacs

## Slide 28: Etudes Statistiques, ex : SPIRAL2
Probabilité de pertes (partie supra) sur les 1000 linacs

## Slide 29: Etudes Statistiques, ex : SPIRAL2
Quelle est la cause de ces pertes dans le linac ?
Les erreurs de réglage des cavités
La distribution de sortie longitudinale du RFQ
~ 20 %
~ 80 %
Distribution de sortie RFQ
Pertes dans le linac ramenées au RFQ
Taux = 4.0x10-5

## Slide 30: Etudes Statistiques, ex : SPIRAL2
Taux de particules décrochées à la sortie du linac: 3.7x10-5
Sans erreur
Taux de particules décrochées à la sortie du linac: 8.8x10-5
Avec erreur
Quelle est la cause des particules décrochées en sortie ?
Les erreurs de réglage des cavités
La distribution de sortie longitudinale du RFQ
~ 70 %
~ 30 %
40 MeV

## Slide 31: Etudes Statistiques, ex : SPIRAL2
D’où viennent les particules décrochées en sortie du linac ?
Sortie RFQ
Particules décrochées en sortie du linac
ramenées à la sortie du RFQ

## Slide 32: Etudes Statistiques, ex : SPIRAL2
Attention: Ne pas en conclure que toutes les pertes dans SPIRLA2 ne seront que longitudinales,
Bien d’autres erreurs sont à considérer dans un cas plus réaliste (alignement, RFQ, diagnostics…),
Ces études montrent des niveaux de pertes jusqu’à 10 fois plus importants.

## Slide 33: CONCLUSIONS
Physique des linacs haute intensité
Les pertes transverses sont aujourd’hui bien mieux maitrisées,
La problématique des pertes longitudinales et en particulier celles dues au RFQ est à considérer sérieusement,
Spiral2, IFMIF, ESS, MYRRHA… présentent les mêmes symptômes,
Les règles de conception des RFQ doivent évoluer et en tenir compte (trop focalisées sur les aspects transverses).
(*) Compensation de charge d’espace…, frédéric Géradin
(**) Modélisation des sources d’ions leger, Remy De Guiran
(***) Développement d’un émittancemétre 4D, Aurore Dumantic
Calcul massif:
Le code TraceWin couvre aujourd'hui une gamme allant du calcul d’enveloppe avec modélisation simple jusqu’au tracking dit « Massif » avec modélisation 3D de la machine,
Il permet des analyses extrêmement détaillées de certain phénomène physique,
Il permet une localisation et estimation très précises des pertes faisceau,
Nos modèles sont de plus en plus proche de la réalité (carte 3D, réglages, imprécisions des diagnostics…) mais il doivent s’améliorer:
  Chaine LLRF + Diagnostics,
  Partie basse énergie, compensation de charge d’espace…(*)
  Simulation des sources (**).
Bien que l'influence de la distribution initiale sur les résultats est réduite par la présence d’un RFQ, les diagnostics faisceau restent un point essentiel (***).

## Slide 34
Merci de votre attention
Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives
Centre de Saclay | 91191 Gif-sur-Yvette Cedex
T. +33 (0)1 69 08 76 11 | F. +33 (0)1 69 08 30 24
Etablissement public à caractère industriel et commercial | RCS Paris B 775 685 019