## Slide 1: Les lignes de transfert des faisceaux radioactifs du projet DESIR à GANIL-SPIRAL2
  SPIRAL1-GANIL
  DESIR
  Lignes de transfert
  SPIRAL2
  S3
Le projet DESIR
Dynamique faisceau des lignes de transfert
Intégration des lignes
L. Perrot : perrot@ipno.in2p3.fr , CNRS-IN2P3-IPNO
http://www.cenbg.in2p3.fr/desir/
Projet soutenu par l’EQUIPEX-DESIR, les investissements de la région Basse Normandie et les accords SPIRAL2-FAIR

## Slide 2: 1. Le projet DESIR
  DESIR (Désintégration, excitation et stockage des ions radioactifs)
  Les origines : 2005 lors du SPIRAL2 workshop sur la physique de basse énergie à GANIL et en 2006 lors du meeting NUSTAR.
  Objectifs scientifiques : la recherche fondamentale en physique nucléaire en interaction faible et astrophysique
  Techniques expérimentales :
  Spectroscopie laser
  Spectroscopie de décroissance des noyaux radioactifs
  Spectroscopie de masse
  Piégeages des ions
88-101,102Sr
A<89Zr
80-85,86Ga, 78-84,86-87Ge, 88As
N=Z line
179-182Au
Spectroscopie colinéaire par laser
Décroissance b: spectroscopie g avec laser polarisé
8He
8He, 19Ne, 21Na, 23Mg, 25Al,27Si, 29P, 31S, 35Ar, 37K, 39Ca, 41Sc
Corrélation angulaire b-n : LPCtrap
90-92Se
93-97-100Kr
138,139Sb,139-142Te
94,95Ag, 96,97-99Cd
257Rf
Measure de masse: MLLTrap
66As, 70Br
127-133In
129-130Ag, 130-132Cd
(Trap-assisted) b-decay, TAS
98,99,101In,100,101Sn
78,79,80,81Cu, 80,81,82,83Zn
89-102,103-106Y
22Al, 23Si, 26P, 27S, 31Ar, 35Ca, 39Ti
56,58Zn
112,114Ba
Décroissance b avec émission de particule chargée
  Hall expérimental de
  Disposera d’une salle de contrôle,
  une salle d’acquisition,
  salle de préparation des équipements,
  salle de mécanique et de stockage
  Les équipes installeront leurs dispositifs dans le hall

## Slide 3: 1. Le projet DESIR
  Les expériences sur d’autres installations de type ISOL (ISAC à TRIUMF, ISOLDE au CERN) montrent que des faisceaux très pures sont nécessaires pour pousser les expériences vers les limites de la stabilité.
  A DESIR :
  Un RFQ cooler+buncher
  développé par le LPC-Caen
  RF: 2.1-4.9 MHz; Vpp: 8kV
  R Boussaid et al., 2014 JINST 9 P07009
  RFQ et HRS couplés
  Les faisceaux sortant de ces dispositifs seront de faibles émittances :
  Systèmes pouvant être by-passés
  Séparateur en masse de haute résolution
  par le CENBG
  T. Kurtukian Nieto et al., NIM B 317 (2013) 284
  Validation expérimentale du HRS prévue en 2017 au CENBG (cf. L. Serani)

## Slide 4: 1. Le projet DESIR
  D’où viendront les faisceaux pour DESIR ?
  De la ligne LIRAT-SPIRAL1 du GANIL existant
  Avec l’upgrade de SPIRAL1
  Injection dans DESIR (sans la post-accélération)
Heavy ion sources
CSS1
CSS2
Production
cave
CIME
LIRAT
  Courtesy : P. Delahaye
DESIR
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+©◊
+
+
+
+
+
Cellule gazeuse
S3
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Selection en Z
Séparation en temps de vol
Selection en A
Ionisation Laser
REGLIS3
  De la banche basse énergie de S3 (S3-LEB)
  REGLIS3 (Rare Elements in-Gas Laser Ion Source and Spectroscopy at S3) au plan focal : faisceau de S3 stoppé et neutralisé puis re-ionisé par laser (IPN)
  Couplage avec un RFQ (LPC-Caen)
  Piège à ions PILGRIM (GANIL)
  Injection dans DESIR
  Courtesy : S. Franchoo

## Slide 5: 2. Les lignes de transfert : dynamique faisceau
  Transport du faisceau entre :
  S3-LEB et l’entrée du hall DESIR (45m)
  LIRAT et l’entrée du hall DESIR (49.7m)
  S3-LEB et l’entrée du RFQ-SHIRaC (31.7m)
  LIRAT et l’entrée du RFQ-SHIRaC (39.3m)
  La sortie du HRS et l’entrée du hall DESIR (16.4m)
  Dans le RFQ-SHIRac et le HRS (20m)
  Je ne traite ici que des études S3-LEB et LIRAT,
  S3-LEB
  RFQ SHIRaC
  +HRS
  Hall
  DESIR
  LIRAT SPIRAL1
  Caractéristiques globales des faisceaux pour le dimensionnement:
  , , , adapté sur 7mm marginale , charge

## Slide 6: 2. Les lignes de transfert : dynamique faisceau
  Conception OPERA des déflecteurs
  Optimisation des designs et production des cartes de champs 3D pour TraceWin
3 angles de déviation : 10°, 45°, 90°
, , ,
Pôle de forme toroide :
Longueur électrique :
Plan horizontal
Transverse
Très bon accord OPERA%TraceWin
Ex.: du déflecteur pour une déviation à 45°
Angle d’ouverture réel des électrodes

## Slide 7: 2. Les lignes de transfert : dynamique faisceau
  Conception OPERA des quadrupôles
  Optimisation des designs et production des cartes de champs 3D pour TraceWin
Longueur des électrodes :
Rayon d’ouverture :
Courbure du pôle des électrodes :
Distance électrodes-anneaux de garde :
Electrodes à
Anneaux de garde à

## Slide 8: 2. Les lignes de transfert : dynamique faisceau
  Conception OPERA des steerers
  Optimisation des designs et production des cartes de champs 3D pour TraceWin
Design inspiré par la conception sur ALTO à l’IPN
Longueur des électrodes :
Largeur des électrodes :
Gap :
Electrodes à
Mécaniquement steerers horizontaux et verticaux placés à la même position sur l’axe faisceau
Ex (V/m)
Potentiel (V )
Ex (V/m)
Ex (V/m)

## Slide 9: 2. Les lignes de transfert : dynamique faisceau
Ligne S3-LEB et l’entrée du hall DESIR (45m) : 8 sections
Eléments parfaits
Cartes de champ
Eléments parfaits
Cartes de champ
Pertes
Augmentation d’émittance : 2% en X et 13% en Y
Faible contribution des ordres supérieurs dans les éléments
Traversé:
34 quadrupôles
2 déflecteurs 45°
2 déflecteurs 90°
14 steerers (X-Y)
Ligne LIRAT et l’entrée du hall DESIR (49.7m) : 7 sections dont 2 communes
Traversé:
40 quadrupôles
2 déflecteurs 10°
2 déflecteurs 45°
14 steerers (X-Y)
Pertes
Augmentation d’émittance : 6% en X et 10% en Y

## Slide 10: 2. Les lignes de transfert : dynamique faisceau
Calculs d’erreurs :
Amplitudes des erreurs réalistes pour le faisceau et les éléments d’optique
Appliquées à chaque sous sections et aux lignes complètes (éléments parfaits et cartes de champ)
500 cas simulés avec des tirages aléatoires uniformes dans les gammes choisies
Réajustement des lignes pour chaque simulation
Utile pour l’optimisation de l’implantation des diagnostiques et des steerers
Utile pour définir les tolérances sur les éléments (tensions, alignements …)
Design des lignes robuste !
Enveloppes RMS
Tailles
Positions
Quadrupôle
Steerer
Exemple :

## Slide 11: 3. Intégration des lignes
Intégration mécanique des lignes à la charge de l’IPN d’Orsay (implantations des éléments optiques, des diagnostiques, du pompage, des alimentations en tension positionnés sous les lignes)
Interface procédé, système et synthèse à la charge du GANIL (fortement lié au démarrage de l’AMOA, en cours)
Procédé transverse (Contrôle-commande, automatisme, alimentation) à la charge du CENBG
Dans ces lignes on cherche à maximiser les effets de série
Chambres à vide simple, robuste et coûts optimisés
3 types d’enceinte à vide pour les quadrupôles et steerers pour répondre à tous les besoins de modularité
2 types de boites de diagnostiques
Châssis porteur éprouvé et validé dans le cadre de SPIRAL2 (dont séisme)
Utilisation des ReX ALTO à l’IPN et GANIL-SPIRAL2
Emploi des « stantards » de l’exploitant
Prise en compte le plus en amont possible des contraintes procédés et interfaces.
75 Quadrupôles
12 déflecteurs
28 Steerers

## Slide 12: 3. Intégration des lignes
Exemple de la section de déviation 10° de 13.3m de long
Structure modulaire constituée de :
2 enceintes avec un déflecteur de 10°
2 enceintes avec doublet de quadrupôles
3 enceintes avec un quadrupôle et un steerer X-Y
2 enceintes avec quadrupôle seul
5 boites compactes de diagnostiques avec pompage
Exemple ligne venant de S3-LEB et intersection des lignes S3 ou LIRAT vers RFQ/HRS ou DESIR
Emploi des structures modulaires pour les éléments d’optique
Contraintes forte de circulation des personnes
Problématiques de l’installation des équipements dans les canaux
Problématique de la maintenance des équipements
Design de la remontée S3-LEB avec transfert du faisceau de -8m à -1.75m (dont contraintes de la tenue au séisme)

## Slide 13: 3. Intégration des lignes
Une section de déviation achromatique à 45° de 4.2m suivi d’une remontée vertical
Une section droite d’ajustement avec 3 doublets de 8.6m dont une traversée de mur
S3-LEB

## Slide 14: 3. Intégration des lignes
Déflecteur 45° et 90° à direction unique
Quadruple doublet et singulet+steerer
Monté dans un tube épais avec reprise sur les brides
Boite de diagnostiques pouvant accueillir: une pompe turbo, une CF, un profileur EMS, 2 types de détecteurs pour mesures à très faibles intensité
Déflecteur 45° insérable
Employé dans la zone d’intersection des lignes S3 ou LIRAT vers RFQ/HRS ou DESIR
4 éléments à réaliser

## Slide 15: 3. Intégration des lignes
GPIB
PIPERADE
Des prototypes : dans le cadre du financement EQUIPEX
Objectif d’évaluation des procédés de fabrication d’un système tout monté par le contractant puis validation sur site sous faisceau
Une enceinte avec 2 quadrupôles
Une enceinte avec un quadrupôle et un jeu de steerer X-Y
Installé et opérationnel depuis l’été dans le hall de test du CENBG en amont du GPIB
Le GPIB est un dispositif type RFQ permettant de produire une structure temporelle au faisceau à très basse énergie (qq keV). Il sera implanté à l’entrée du hall de DESIR pour transfert vers le piège à ions PIPERADE ou vers d’autres set-up
Longueur totale
Diamètre
Coût
Notes: GPIB = General Purpose Ions Buncher
PIPERADE = PIège de PEnning pour les RAdioisotope à DESIR

## Slide 16: DESIR
  Conclusion : un petit panorama du projet DESIR
  Projet à GANIL pour la physique nucléaire de basse énergie
  L’état des études de dynamique faisceau
  Des éléments relatifs au développement de l’intégration des lignes de transfert
  Remerciements :
  P. Blache, S. Rousselot, O. Gilles, S. Franchoo (IPNO)
  J. C. Thomas, F. Varenne, H. Franberg (GANIL)
  B. Blank, S. Grévy, L. Serani, F. Delalee (CENBG)

## Slide 17: DESIR