## Slide 1: Le Projet SARAF-LINAC
6 Octobre 2015
N. Pichoff
Journées Accélérateurs de la SFP
Roscoff 2015

## Slide 2: Contexte
~ 2002 : le SNRC (Soreq Nuclear Research Center) israélien lance la première phase d’un accélérateur de Deutons/Protons de 5 mA jusqu’à une énergie de 40/35 MeV.
2012 : Après quelques déboires sur la phase 1, le SNRC s’adresse au CEA pour qu’il lui fournisse le linac @ 176 MHz montant l’énergie de 1,3 MeV/u à 40 MeV.
2014 : Signature d’un « specific agreement ».
2015 : Démarrage du projet SARAF-LINAC
LEBT
RFQ
source
PSM

## Slide 3: Cahier des charges
Cahier des charges (Top Level Requirements) :
Faisceau:
  Deutons/protons,
  Impulsionnel ou continu,
  0.04 - 5 mA,
  2.6-40 MeV (protons 1.3-35 MeV).
Pertes de faisceau:
  <150 nA/m @ <5 MeV,
  <40 nA/m @ <10 MeV,
  <5 nA/m @ <20 MeV,
  <1 nA/m @ <40 MeV.
6000 h/yr, 90% disponibilité.

## Slide 4: Livrables
SARAF
SARAF-LINAC
Puissance RF
Electricité
Source
+ LEBT
HEBT
+ cibles
Eau refroidissement
Hélium liquide
Bâtiment
Contrôle-commande général
RFQ
SARAF-LINAC
Interfaces  CEA périmètre
cryogénie
Alim.
LCS
Alim.
- Management du projet SARAF-LINAC
- Etudes  démarrage
Optionnel
MEBT
SCL

## Slide 5: Phases
Etudes détaillées
Prototypes
Séries (construction&tests)
@ Saclay
Installation
Démarrage
@ Soreq
Aujourd’hui : PDRs
Regroupeur MEBT,
Cavités HWR,
Coupleurs,
Solénoïde,
Cryomodules

## Slide 6: Beam dynamics (deutons)
- Gaussienne à l’entrée du RFQ
 Pas de pertes observées en nominal
 Augmentation d’émittance « limitée »
Cas nominal (sans erreurs)

## Slide 7: Etudes d’erreurs - conditions
Quadripoles
Regroupeurs
Solénoïdes
Cavités HWR
Schéma de correction : BPM (e=250µm) + Déviateurs dans MEBT et chaque solénoïde
1000 linacs
510 kParticles

## Slide 8: Etudes d’erreurs - résultats
 Les pertes sont longitudinales
 90% des linacs avec e < 30%
 Pertes: 10 fois + faibles que tolérées

## Slide 9: MEBT
RFQ
Linac Supra (SCL)
Maintenir le faisceau focalisé sur l’axe : 9 quadripôles - Ganil
Implantation générale – vide - Irfu
Maintenir le faisceau groupé : 3 regroupeurs RF - Ganil
Mesurer les caractéristiques du faisceau : diagnostics - Ganil
Mettre en forme le faisceau : les fentes ajustables - Ganil
~ 4,6 mètres
WPL: Didier uriot
1,3 MeV/u

## Slide 10: MEBT
- Specific Beam dynamics
Option : laisser de la place pour un sélecteur de paquet (type SPIRAL2/LINAC 4)
Nettoyer le faisceau avec 3 boites à fentes (SB1-3)
Acceptance des fentes vue de la sortie du RFQ

## Slide 11: MEBT - Regroupeur
Structure de base
Etudes mécaniques
Etudes thermiques
~11 MV/m
~12 kA/m
Etudes RF
~3,5 kW

## Slide 12: Les cavités supraconductrices
Low-b (0,091) : 12 cavités; 6,5 MV/m
High-b (0,181) : 14 cavités; 7,5 MV/m
Axe faisceau
Low-b
High-b
Cavités
Tank He
Stress
Déformation

## Slide 13: Les coupleurs RF
Dimensionnement
Calculs thermiques (différentes compositions envisagées)
Couplage EM
< 20 kW-cw

## Slide 14: Les aimants supraconducteurs
Assemblage
Bdes : 6.4 T – (~3.5 T2.m)
Bfuite < 20 mT  2 Bobines de blindage actif
Déviation : 8 mT.m  4 Bobines de déviation
Axe faisceau
Magnétiques
Déformations

## Slide 15: Les Cryomodules
Longueur < 5 m
Chargement par le haut
Etudes magnétiques
Etudes thermiques
Ecran en cuivre :70-72 K
Ecran en Alu :70-81 K
Design
Montage
Cryogénie

## Slide 16: Conclusion
- Nous sommes au milieu des études détaillées (18 mois) des éléments nécessitant un prototype (regroupeur, cavités HWR, coupleur, aimants supra).
 PDR mi-octobre 2015 devant comité d’experts mandaté par SNRC.
- Les CDR des prototypes sont prévus pour mi-2016.
- Les CDR des cryomodules et PRR pour les séries sont prévues pour début 2018.
- L’AO du Nb pour les prototypes est prévu d’ici 2-3 mois.
- Le projet est suivi par la procédure du « Earned Value Management ».
  o Trimestriellement par SNRC
  o Mensuellement en interne
- SARAF-LINAC implique des équipes de l’Irfu et du Ganil en très étroite collaboration avec SNRC.