## Slide 1: R&D Booster de charges Phoenix au Lpsc
Journées Accélérateurs
de la Société Française de Physique
Roscoff 3-6 Octobre 2017
J. Angot, M. Baylac, L. Bonny, J. Jacob, T. Lamy, M. Migliore, P. Sole, T. Thuillier

## Slide 2: Sommaire
Principe de fonctionnement
Contexte Européen
R&D Booster Phoenix au LPSC
Conclusion et perspectives

## Slide 3: Source d’ions ECR à minimum B
Structure magnétique
à minimum B + Anneaux entourant l’hexapole
Principe de fonctionnement
Vide qq 10-8mb
HF 14,5GHz
200-600W
Injection gaz
Champ hexapolaire
BECR
~2xBECR
R paroi
Optique d’extraction
HT
PLASMA
z
Bz
BECR
~3xBECR
~1.8xBECR

## Slide 4: Injection
Source d’ions modifiée pour l’injection d’un faisceau d’ions monochargés
Capture dans le plasma + multi ionisation
Extraction
Principe de fonctionnement
PLASMA
Injection
Faisceau 1+
Extraction de faisceaux N+

## Slide 5: Banc de test 1+N+
Principe de fonctionnement
PLASMA
HT
∆ V
Sources 1+:
ECR (gazeux)
Canon à ions (Alcalins)
Pour maximiser la capture des ions 1+ : nécessité de régler finement l’énergie des ions entrants

## Slide 6: Injection, ralentissement, capture
Injection du faisceau 1+
Principe de fonctionnement
PLASMA
Ralentissement electrostatique, passage du potentiel plasma
Ralentissement final par collisions coulombiennes avec les ions du plasma
Optique d’injection
Ralentissement electrostatique et
focalisation par le champ magnétique de la source
plasma
Booster de charges
Optimum si vitesse des ions injectés = vitesse moyenne des ions du plasma

## Slide 7: Injection, ralentissement, capture
Variation de l’énergie des ions entrants pour optimiser la capture
Principe de fonctionnement
PLASMA
Différence de comportement gaz - métaux
  Métaux : capture directe
  Gaz : recyclage sur les parois
Recyclage
Collage
Ar 8+
Rb 15+

## Slide 8: Grandeurs caractéristiques
  Rendement par charge
  3 à 20% selon l’espèce et la masse
Rendement total
  20 à 80% selon l’espèce et la masse
Charge Breeding time
  ralentissement + capture
  + multi-ionisation + extraction
  5 à 20 ms / q
Principe de fonctionnement
t
iN+
iN0+
Pulse1+
iN0+
iN+
Pulse 1+
t start
t 90%
Réponse du signal N+
I on

## Slide 9: Contexte Européen Booster ECR
2 projets utilisant la méthode ISOL avec un Booster de charges ECR en cours de construction (SPES) ou sur le point d’entrer en production (Spiral1 upgrade)
Contexte Européen
R&D Booster
LPSC
Grenoble
Spiral1 upgrade
Ganil
Caen
SPES
LNL
Legnaro
A plus long terme : projet Eurisol
Objectif x100 sur le taux de production d’ions

## Slide 10: Booster de charges Spiral1 upgrade
Booster de type Phoenix modifié par le Ganil en collaboration ANL (Argonne National Laboratory)
Testé au LPSC de Avril à Juillet 2015 : efficacités élevées mesurées
Installation sur la ligne basse énergie Ganil en Juillet 2016
Tests débutés en Juin 2017, performances reproduites
Contexte Européen
Voir Poster de Arun Annalaru “Méthode 1+N+ : études par simulation numérique de la capture d’ions 1+ par le plasma RCE”
mise en production prévue en Avril 2018
Experiences de
haute énergie
Cyclotron CIME
Jusqu’à 25 MeV/A

## Slide 11: Booster de charges SPES
Booster SPES de type Phoenix assemblé au LPSC en 2014
Testé en Mars –Avril 2015
SPES : assemblage des lignes de faisceau en cours
Janvier 2019 : premiers tests du Booster
Contexte Européen

## Slide 12: Au LPSC : Plan de développement
Objectifs pour optimiser les performances du Booster:
Augmenter les états de charge et améliorer l’efficacité
Réduire le taux de contaminants co-extraits
Vecteurs d’amélioration :
Augmentation du confinement et de la densité du plasma
  Optimisation de la structure magnétique
  Augmentation du volume de la chambre à plasma
  Augmentation de la fréquence HF
Amélioration du vide
  Application des techniques UHV
Matériaux de la chambre
  Sélection du matériau, un seul utilisé, chemisage
R&D Booster phoenix au LPSC
2016
2019

## Slide 13: 1ere etape
Renforcement du champ magnétique à l’injection
Simulation magnétique
Champ injection 1.2 T à 1.6 T (> 3xBecr)
Redirection du guide d’onde vers le plasma
Réglage position des anneaux
Assemblage en Juillet 2016
1ère étape et résultats

## Slide 14: Mode source seule : Oxygène
Amélioration de la production de multichargés d’Oxygène
Léger shift vers les plus hauts états de charge Qeff passe de 3.8 à 4
1ère étape et résultats
Chart: Etat de charge
Without plug | 23.9 | 35.85 | 49 | 77.1 | 89.8 | 117.9 | 30.7 | 6.1
With plug | 31 | 48.25 | 63.5 | 99.7 | 119.3 | 177.9 | 54.8 | 10.75
Chart: Etat de charge
Without plug | 0.20271 | 0.30407 | 0.41561 | 0.65394 | 0.76166 | 1 | 0.26039 | 0.051739
With plug | 0.17426 | 0.27122 | 0.35694 | 0.56043 | 0.6706 | 1 | 0.30804 | 0.060427
Distributions normalisées
Distributions d’états de charges
: sans plug : avec plug

## Slide 15: Mode 1+N+
En 1+N+
1ère étape et résultats
 | SANS PLUG |  |  | AVEC PLUG |  | 
 | Efficacité (%) | CB Time (ms/q) | Eff totale (%) | Efficicacité (%) | CB Time (ms/q) | Eff totale (%)
23Na8+ | 3.3 | 8.6 | 19 | 12.9 | 12.9 | 65
23Na7+ | 3.8 |  | 19 |  |  | 
40Ar12+ |  |  |  | 14.2 | 28.4 | 78
39K10+ |  |  |  | 11.7 | 8.2 | 73
85Rb19+ |  |  |  | 10.4 | 29 | 66
86Kr18+ |  |  |  | 11.3 | 14.6 | 
40Ar8+ | 16.2 | 9.8 | 75 | 24.2 | 8.6 | 84
132Xe26+ |  |  |  | 13.3 | 5.9 | 
133Cs26+ | 11.4 |  | / | 13 | 44.2 | 75
85Rb17+ | 7.5 | 13.3 | 55 |  |  | 
86Kr15+ |  |  |  | 11 | 8.2 | 
132Xe20+ | 10.9 | 12.0 | 80 |  |  | 
Nette amélioration des efficacités, surtout pour les légers
Déplacement vers des plus hauts états de charges (Xe, Rb)
Temps de processus : ne dépendent pas directement des efficacités
Mais peuvent être long (44.2 ms /q pour 133Cs26+)

## Slide 16: Mode 1+N+
1ère étape et résultats
: sans plug
: avec plug
: extrapolations
Chart: Etat de charge
29/08/2012 15h53 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.05 | 1.1 | 1.55 | 2 | 2.9 | 4.4 | 6.4 | 8.9 | 9.9 | 10.9 | 8.9 | 7.1 | 5.3 | 3.1 | 2 | 1
Eff(%) | 0 | 0 | 2.0785 | 0.38971 | 0.38971 | 0.4027 | 0.50106 | 0.75019 | 0.7621 | 0.81839 | 0.85412 | 0.88984 | 0.9473 | 1.0634 | 1.1328 | 1.2714 | 1.4053 | 1.613 | 1.999 | 2.385 | 2.9154 | 4.3788 | 5.8423 | 9.0153 | 10.9754 | 12.9354 | 9.1727 | 5.3363 | 2.6178 | 1.2094 | 0.40228 | 0.1705
Chart: Etat de charge
2014 06 02 14h16 | 11.4943 | 1.9157 | 1.2771 | 1.4368 | 2.666 | 3.8953 | 3.145 | 2.3946 | 1.49 | 0.745
Sodium CSD | 11.323 | 3.5757 | 2.3838 | 2.9797 | 3.8141 | 6.8747 | 9.9353 | 12.6639 | 7.946 | 3.973
XENON
Gaz support O2
SODIUM
Gaz support He

## Slide 17: Efficacité vs CB Time
CB time est un paramètre pouvant être décisif dans certains cas (temps de vie des radioactifs court)
Relevé des paramètres efficacité et CB time dans tous les régimes stables du Booster, exemple avec le Cs26+ (réglage des bobines de confinement, puissance HF, gaz support)
Des efficacités encore élevées (>7 %) peuvent être obtenues pour des temps de processus réduits (< 10m/q)
1ère étape et résultats
Chart: CB Time (ms/q)
| 7.6 | 8.15 | 4.3 | 8.9 | 5.9 | 7 | 14.6 | 13.5 | 16.649999999999999 | 18.8 | 44.2 | 40
Efficacité Cs26+ (%) | 4.7 | 4.9 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 8.3 | 12 | 13 | 13.2

## Slide 18: Vérifications
Ajout CF sur propulseur+ câble + pico-amperemetre sur les lignes 1+ et N+
1ère étape et résultats
CF ajoutée successivement après la CF 1+ et avant la CF N+
Sur ligne 1+ :
Vérification avec faisceaux d’Ar et Kr
Essai des calibres 20nA, 200nA et 2µA
Croisement des pico-ampèremètres
Ecart maximum de 3.6% mesuré, la CF habituelle “surestimant” le courant 1+
Sur ligne N+ :
Vérification avec faisceaux d’O+ et O6+
Croisement des pico-ampèremètres
Ecart maximum de 2.1% mesuré, la CF habituelle “surestimant” le courant N+

## Slide 19: Conclusion - perspectives
La première étape a permis une nette progression des performances
Des expérimentations sont planifiées pour mieux comprendre d’où vient cette progression (confinement, densité electronique, optique ?)
2e Etape : modification de la configuration magnétique (bobines et culasse)
Simulations magnétiques effectuées, conception mécanique en cours
Poursuivre nos collaborations avec pour objectif de mieux comprendre les processus en jeu dans le Booster de charges et améliorer ses performances

## Slide 20: MERCI POUR VOTRE ATTENTION

## Slide 21: Injection, ralentissement, capture
Variation de l’énergie des ions entrants pour optimiser la capture
Principe de fonctionnement
PLASMA
Différence de comportement gaz - métaux
  Métaux : capture directe
  Gaz : recyclage sur les parois
Recyclage
Collage
Ar 8+
Rb 15+

## Slide 22: PROJET Spiral1 upgrade
Booster Spiral1 upgrade
Contexte Européen
Experiences de
haute énergie
Ensemble cible-source
Cyclotron CIME
Jusqu’à 25 MeV/A
Faisceau primaire ions lourds
jusqu’à 95 MeV / A
Cible
Carbone

## Slide 23: PROJET SPES, LNL Legnaro
Booster SPES de type PHOENIX
Contexte Européen
Post -accélérateur linéaire ALPI
A/q <8.5 , jusqu’à 1.2 MeV/A
Faisceau primaire 0.2mA de protons accéléré à 40MeV
par cyclotron
Spectromètre haute résolution sur plateforme HT
Ens. Cible source, cible UCx

## Slide 24: Résultats 1ere étape
Comparaison des distributions : rouge avec plug, bleu sans plug
1ère étape et résultats
Chart: Argon
28/08/2012 09h20 | 9.5 | 5.24 | 3.45 | 3.3 | 4.8 | 6.3 | 9.5 | 16.1 | 9.6 | 5.3 | 1 | 0.2
Argon CSD | 4.5738 | 2.5988 | 2.5988 | 2.8846 | 4.2143 | 5.544 | 11.4197 | 23.7526 | 15.3615 | 8.7297 | 2.0979 | 0.45045 | 0.047977
: extrapolations
Chart: Xenon
29/08/2012 15h53 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.05 | 1.1 | 1.55 | 2 | 2.9 | 4.4 | 6.4 | 8.9 | 9.9 | 10.9 | 8.9 | 7.1 | 5.3 | 3.1 | 2 | 1
Eff(%) | 0 | 0 | 2.0785 | 0.38971 | 0.38971 | 0.4027 | 0.50106 | 0.75019 | 0.7621 | 0.81839 | 0.85412 | 0.88984 | 0.9473 | 1.0634 | 1.1328 | 1.2714 | 1.4053 | 1.613 | 1.999 | 2.385 | 2.9154 | 4.3788 | 5.8423 | 9.0153 | 10.9754 | 12.9354 | 9.1727 | 5.3363 | 2.6178 | 1.2094 | 0.40228 | 0.1705
Chart: Rubidium
Rubidium CSD | 7.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77778 | 0.8 | 1.0909 | 1.3147 | 1.5385 | 2.4359 | 3.3333 | 4.7549 | 6.1765 | 7.1667 | 6.5789 | 5.25 | 3.4432 | 1.6364 | 1.087
Rubidium CSD | 5.7447 | 1.7021 | 0.53191 | 0.39894 | 0 | 0 | 0 | 0.2992 | 0.43735 | 0.56383 | 0.67215 | 0.9979 | 1.3236 | 2.5998 | 3.8759 | 6.2887 | 8.7015 | 9.1226 | 9.5437 | 7.8803 | 5.3908 | 2.9014 | 1.4894
Chart: Sodium
2014 06 02 14h16 | 11.4943 | 1.9157 | 1.2771 | 1.4368 | 2.666 | 3.8953 | 3.145 | 2.3946 | 1.49 | 0.745
Sodium CSD | 11.323 | 3.5757 | 2.3838 | 2.9797 | 3.8141 | 6.8747 | 9.9353 | 12.6639 | 7.946 | 3.973
Gaz support He O
Gaz support O O
Gaz support He O
Gaz support He He

## Slide 25: Dispositif de mesure des instabilités
Autres expériementations

## Slide 26: Etude des instabilités du plasma ECR
Programme Emergence (JYFL – IAP – LPSC)
2 semaines d’expérimentations en Février 2017
Mode source seule : certains réglages conduisent à l’instabilité du plasma ECR
Facteur limitant pour le fonctionnement en 1+N+: restriction de la plage de réglage
Mesure de ces instabilités par détecteur HF, détecteur d’X et coupelle de Faraday (intensité du faisceau N+) en agissant sur Bmin avec la bobine centrale
Reproduction de résultats obtenus avec avec la source d’ions 14GHz conventionnelle de JYFL
Autres expérimentations
Etude systématique nécessaire pour comprendre les facteurs déterminants dans l’apparition des instabilités (valeur du champ magnétique, gradient …)

## Slide 27: Etude des instabilités du plasma ECR
Dans certaines conditions , les instabilités peuvent également être provoquées par l’injection du faisceau d’ions 1+
Effet non immédiat, en mesurant le délai d’apparition des instabilités en fonction de l’intensité du faisceau 1+ : effet cumulatif.
Etude en fonction de la masse du faisceau injecté (85Rb et 133Cs)
Autres expérimentations
Intensité faisceau injecté 133Cs+ (nA)
Délai d’apparition de l’instabilité (ms)

## Slide 28: Etude des contaminants
Mesure de faisabilité fin 2016
  Mesures haute résolution en utilisant un système de fentes
  Amélioration du système d’acquisition pour réduire le bruit
Identification de pics provenant des matériaux en face de la chambre à plasma en 316L (Fe, C, Cr, Ni, Mo) et des électrodes en AU4G (Al, Cu, Mn, Zn)
Augmentation de la production de contaminants lorsque le Booster est utilisé en mode instable (programme Emergence)
Nouvelle collaboration avec SPES : matériaux, nettoyage, liners
Autres expérimentations