## Slide 1: La Dynamique Faisceau dans la Source Compton ThomX
Alexis Gamelin
Alexis Gamelin1, Marica Biagini1, Christelle Bruni1, Iryna Chaikovska1, Sophie Chancé1, Nicolas Delerue1, Mohamed El Khaldi1, Luca Garolfi1, Hayg Guler1, Damien Le Guidec 1, Pierre Lepercq1, Alexandre Loulergue2, Hugues Monard1, Harsh Purwar1, Cynthia Vallerand1
1Laboratoire de l’Accélérateur Linéaire (LAL)
2Synchrotron SOLEIL

## Slide 2: Buts de l’étude
Alexis Gamelin
Nous cherchons à minimiser la dégradation du faisceau due aux effets collectifs dans l’anneau de stockage de ThomX.
Quoi
Pourquoi
Comment
En l'absence d'amortissement, les dégradations du faisceau entrainent une baisse du flux total et spectral des X.
En comprenant et en simulant ces effets collectifs et en utilisant des stratégies de minimisation de ces effets.

## Slide 3
Alexis Gamelin
ThomX, une dynamique complexe …
Pour contrer la perte de charge du paquet d’e-, le faisceau d’électrons est stocké pendant 20 ms puis il est éjecté pendant qu’un autre faisceau est injecté.
A 50 MeV, le faisceau est particulièrement sensible aux effets collectifs.
A cause du court temps de stockage et de la faible énergie des électrons, l’amortissement par rayonnement synchrotron est négligeable.
Lors de la conception de ThomX, le choix fut fait d'injecter le faisceau sans adaptation longitudinale. Cela permet d’économiser le coût d'une cavité harmonique et maintient la compacité de la machine.
Condition pour l’adaptation longitudinale :

## Slide 4
Rayonnement synchrotron cohérent (CSR)
FE
FM
Charge d’espace (SC)
Champ de sillage et impédances (RW and géométrique)
Diffusion intra-faisceau (IBS) / Touschek
Rétrodiffusion Compton (CBS)
e-
photon
E
hn
E-DE
hn’
Nuage d’ions
FE
H+/H2+/…
Effets collectifs
Alexis Gamelin

## Slide 5
FE
FM
Charge d’espace (SC)
Champ de sillage et impédances (RW and géométrique)
Rétrodiffusion Compton (CBS)
e-
photon
E
hn
E-DE
hn’
Nuage d’ions
FE
H+/H2+/…
Effets collectifs
Alexis Gamelin
Limite la durée de vie
Diffusion intra-faisceau (IBS) / Touschek
Rayonnement synchrotron cohérent (CSR)

## Slide 6
FE
FM
Charge d’espace (SC)
Champ de sillage et impédances (RW and géométrique)
Rétrodiffusion Compton (CBS)
e-
photon
E
hn
E-DE
hn’
Nuage d’ions
FE
H+/H2+/…
Effets collectifs
Alexis Gamelin
Dégrade l’émittance
et/ou l’e-spread
Limite la durée de vie
Diffusion intra-faisceau (IBS) / Touschek
Rayonnement synchrotron cohérent (CSR)

## Slide 7
FE
FM
Charge d’espace (SC)
Champ de sillage et impédances (RW and géométrique)
Rétrodiffusion Compton (CBS)
e-
photon
E
hn
E-DE
hn’
Nuage d’ions
FE
H+/H2+/…
Effets collectifs
Alexis Gamelin
Peut provoquer des instabilités
Limite la durée de vie
Diffusion intra-faisceau (IBS) / Touschek
Dégrade l’émittance
et/ou l’e-spread
Rayonnement synchrotron cohérent (CSR)

## Slide 8
FE
FM
Charge d’espace (SC)
Champ de sillage et impédances (RW and géométrique)
Diffusion intra-faisceau (IBS)
Rétrodiffusion Compton (CBS)
e-
photon
E
hn
E-DE
hn’
Nuage d’ions
FE
H+/H2+/…
Effets collectifs
Alexis Gamelin
Présentation d’aujourd’hui
(uniquement 15 min …)
Rayonnement synchrotron cohérent (CSR)

## Slide 9
Injection sans adaptation
Alexis Gamelin
Sans effets collectifs, tracking uniquement
1000 tours
Paquet à l’injection :
Charge = 1 nC
6,6 ps
= 0,2 %
Filamentation lente du paquet
Sans effets collectifs, tracking uniquement
Au bout de 10 000 tours
On remplit progressivement l’acceptance RF

## Slide 10
Injection sans adaptation
Alexis Gamelin
Sans effets collectifs, tracking uniquement
1000 tours
Paquet à l’injection :
Charge = 1 nC
6,6 ps
= 0,2 %
Filamentation lente du paquet
Sans effets collectifs, tracking uniquement
Au bout de 10 000 tours
On remplit progressivement l’acceptance RF

## Slide 11
Alexis Gamelin
Avec CSR, charge d’espace et impédances
1000 tours
Paquet à l’injection :
Charge = 100 pC
6,6 ps
= 0,2 %
Filamentation rapide du paquet
Avec CSR, charge d’espace et impédances
1000 tours
On remplit rapidement l’acceptance RF
Injection sans adaptation

## Slide 12
Alexis Gamelin
Avec CSR, charge d’espace et impédances
1000 tours
Paquet à l’injection :
Charge = 100 pC
6,6 ps
= 0,2 %
Filamentation rapide du paquet
Avec CSR, charge d’espace et impédances
1000 tours
On remplit rapidement l’acceptance RF
Injection sans adaptation

## Slide 13
Alexis Gamelin
Avec CSR, charge d’espace et impédances
1000 tours
Paquet à l’injection :
Charge = 1 nC
6,6 ps
= 0,2 %
Explosion du paquet
Instabilité due au CSR
Avec CSR, charge d’espace et impédances
1000 tours
CSR ∝ N2
Injection sans adaptation

## Slide 14
Alexis Gamelin
Avec CSR, charge d’espace et impédances
1000 tours
Paquet à l’injection :
Charge = 1 nC
6,6 ps
= 0,2 %
Explosion du paquet
Instabilité due au CSR
Avec CSR, charge d’espace et impédances
1000 tours
CSR ∝ N2
Injection sans adaptation

## Slide 15: Etude de l’impédance
Alexis Gamelin
Simulation de l’impédance de l’élément
Mesure d’impédance par la mesure à fil coaxial
Simulation des effets de l’impédance sur la dynamique faisceau
Conception mécanique de l’élément
Vérification
Estimation de l’impédance
Prototype
Modèle 3D
Fonction de sillage

## Slide 16
Modélisation de l’impédance de l’anneau
Alexis Gamelin
Une modélisation de l’impédance de l’anneau de stockage de ThomX à été réalisé :
Simulation du champs de sillage généré par le faisceau pour chaque élément de l’anneau en utilisant CST PS
Extraction de la fonction de sillage par déconvolution
Convolution avec le profil faisceau à chaque tour pour obtenir le champ de sillage correspondant
Type d’élément | Effet total en % de Kloss
Kickers | 12,8 %
Septum | 17,9 %
Cavité RF + Tapers | 48,9 %
Autres (BPM, Soufflets, …) | 20,4 %
Facteur de perte total pour un faisceau de σ = 2 mm = 6,6 ps | 6,42 V/pC

## Slide 17
Mesure d’impédance par la méthode du fil coaxial
Alexis Gamelin
Doigts RF

## Slide 18
L’interaction ion-faisceau
Alexis Gamelin
Les molécules résiduelles du vide sont ionisées par le passage du faisceau.
Un ion va subir une déflection de vitesse lors de chacune de ses interactions avec le faisceau.
L’ion va alors effectuer de très fortes oscillations transverses de part et d’autre de l’axe du faisceau.
Mais il va aussi subir des déflections longitudinales qui peuvent s’accumuler sur des milliers de tours.
Modélisation de l’interaction ion-faisceau:
Bassetti-Erskine1 pour la dynamique transverse
Sagan2 pour la dynamique longitudinale
M+
[2] David Sagan. Some aspects of the longitudinal motion of ions in electron storage rings. Nucl. Instr. Meth. A, 1991.
La dynamique des ions est totalement déterminée par l’optique et le design de la maille
e-
Enveloppe faisceau

## Slide 19
Alexis Gamelin

## Slide 20
Alexis Gamelin
Points d’accumulation

## Slide 21
Alexis Gamelin
Régions de dérive libre

## Slide 22
Alexis Gamelin
Dipole =
Evolution de la distribution longitudinale des ions CO+ pendant 100 000 interactions faisceau-ions
NUAGE simulation, number of macro ions at start : 100 000

## Slide 23
Alexis Gamelin
Dipole =
NUAGE simulation, number of macro ions at start : 100 000
Evolution de la distribution longitudinale des ions CO+ pendant 100 000 interactions faisceau-ions

## Slide 24
Alexis Gamelin
Dipole =
NUAGE simulation, number of macro ions at start : 100 000
Evolution de la distribution longitudinale des ions CO+ pendant 100 000 interactions faisceau-ions

## Slide 25
Alexis Gamelin
Dipole =
NUAGE simulation, number of macro ions at start : 100 000
Evolution de la distribution longitudinale des ions CO+ pendant 100 000 interactions faisceau-ions

## Slide 26
Alexis Gamelin
Dipole =
Clearing electrode =
NUAGE simulation, number of macro ions at start : 100 000
Evolution de la distribution longitudinale des ions CO+ en utilisant des électrodes de nettoyage

## Slide 27
Alexis Gamelin
Dipole =
Clearing electrode =
NUAGE simulation, number of macro ions at start : 100 000
Evolution de la distribution longitudinale des ions CO+ en utilisant des électrodes de nettoyage

## Slide 28
Bilan dynamique faisceau
Alexis Gamelin
Simulation de la dynamique faisceau dans l’anneau comprenant tous les effets collectifs
Etudes des différentes modélisations du CSR
Etude de la dynamique couplée ions/électrons
Simulation des effets du feedback transverse et longitudinal
Modélisation de l’impédance transverse
Dangers principaux :
Instabilités liés aux effets collectifs, en particulier les instabilités générées par le CSR.
Dégradation des paramètres influant sur le flux total et spectral des X.
Comprendre pour pouvoir prévoir et agir :

## Slide 29
Merci !
Alexis Gamelin

## Slide 30
Backups
Alexis Gamelin

## Slide 31
Harsh Purwar, Alexis Gamelin
Optimisation du Linac et tolérances mécaniques
But de l’optimisation :
  mm.mrad (normalisée)
  mm, m
Paramètres optimisés pour ThomX en utilisant Giotto (Merci à A. Bacci & H. Purwar) :
Paramètre | Point de départ | Valeur optimisée
Phase du canon RF | 0 deg | -5 deg
Phase de la section Acc. | 0 deg | -5 deg
Mag. fields of bunking & focusing solenoids | 0.254 T | 0.2546 T
RMS laser spot size | 0.6 x 0.6 mm | 0.52 x 0.52 mm
RMS energy spread () |  | 
RMS trans. dimen. () | mm | mm
RMS emittance () | mm.mrad | mm.mrad
Beta () | m | m
Paramètre | Point de départ | Valeur optimisée
Phase du canon RF | 0 deg | -5 deg
Phase de la section Acc. | 0 deg | -5 deg
Mag. fields of bunking & focusing solenoids | 0.254 T | 0.2546 T
RMS laser spot size | 0.6 x 0.6 mm | 0.52 x 0.52 mm
Spécifie la précision d'alignement requise pour obtenir la qualité de faisceau souhaitée.
On introduit des erreurs d'alignement aléatoires, propage le faisceau et compare les émittances à la fin du Linac.
Observations :
Le facteur ayant le plus d’impact est l’inclinaison du solénoïde de focalisation
Solution :
Alignement du solénoide avec des mesures prises sur le faisceau d'électrons (BBA).
Optimisation utilisant un algorithme génétique
Tolérance mécanique de l’optique avec ASTRA + MATLAB
Nom | 
S_xoff | 50 µm
S_yoff | 50 µm
S_xrot | 1.23 mrad
S_yrot | 0.19 mrad
MaxB | 0.025 mT
Nom | 
S_xoff | 50 µm
S_yoff | 50 µm
S_xrot | 1.23 mrad
S_yrot | 0.19 mrad
MaxB | 0.025 mT

## Slide 32
Ligne de transfert
Alexis Gamelin

## Slide 33
Ligne de transfert
Alexis Gamelin

## Slide 34
Alexis Gamelin

## Slide 35
Alexis Gamelin

## Slide 36
Alexis Gamelin

## Slide 37
Alexis Gamelin
Measurement setup
To the network analyzer
Copper-Beryllium wire of 1 mm in diameter
Fastening half-shell
stripped coaxial cable used as antenna
RF absorbing foam
Fixing structure for foam
150 Ω resistor for adaptation
Copper seal for RF contact

## Slide 38
Alexis Gamelin
Nom de l’élément | Nombre dans l’anneau | Facteur de perte d’un élément (V/pC) pour un paquet de σ = 2 mm = 6,6 ps | Effet total en %
BPM4 | 4 | 2,5 E-2 | 1,6 %
BPM6 | 4 | 3,7 E-2 | 2,3 %
BPM8 | 4 | 4,9 E-2 | 3,0 %
Port de pompage | 13 | 3,9 E-2 | 7,9 %
Soufflets | 18 | 1,5 E-2 | 4,2 %
Kicker | 2 | 0,41 | 12,8 %
Septum | 1 | 1,15 | 17,9 %
Chambre IP | 1 | 1,9 E-2 | 0,3 %
Feedback transverse | 1 | 7,35 E-2 | 1,1 %
Cavité RF + Tapers | 1 | 3,14 | 48,9 %
Total |  | 6,42 | 
Bilan impédance longitudinale

## Slide 39
Alexis Gamelin
Charge d’espace
La charge d’espace est calculée à partir d’une résolution de l’équation de Poisson en 3D se basant sur des transformées de Fourier.
Paramètres :
Energie = 50 MeV
Charge = 1 nC
Drift de 1 m
Faisceau convergeant
Comparaison Astra/TCE

## Slide 40
ThomX: Feedback, IBS/CBS
Energy dispersion
CBS+IBS
IBS
CBS
CBS+IBS
IBS
Emittance growth
CBS
CBS+IBS
RX Flux
Emittance growth due to IBS limited by the CBS
30 % flux reduction after 50 ms
Alexis Gamelin

## Slide 41
A model to describe the beam-ion interaction
Alexis Gamelin
The model gives the kick that an ion will feel when the electron beam is going through the beam pipe:
The model:
Bassetti-Erskine formula1 for transverse dynamics
Assumptions:
“Strong-weak” model of the beam-beam interaction
Electron bunch is supposed Gaussian
Ion position
Beam size at the ion position
[1] Bassetti and Erskine, Closed expression for the electrical field of a two-dimensional Gaussian charge. Technical report, 1980.
Number of e- in a bunch
Electron bunch
M+
Electron bunch

## Slide 42
NUAGE, ion cloud tracking
Beam-ion interaction
Ion trapping in magnetic field
Clearing electrodes
Gaps in bunch train
Ion cloud collective effects (self space charge, …)
The following effects impact the ion cloud dynamics:
Alexis Gamelin
NUAGE a data parallel Matlab code for ion cloud tracking developed at LAL
Included in
Tracking in magnetic elements (dipoles, quadrupoles) by solving ODE
Interpolation of the 3D field maps of the clearing electrodes
In NUAGE, the ion cloud is defined at the start of the simulation (composition, number of ions, …) and tracked during a fixed time length. The simulation does not include the generation of new ions during the tracking.
Not included in NUAGE

## Slide 43
Alexis Gamelin

## Slide 44
Alexis Gamelin
NUAGE simulation, number of macro ions at start : 39 000
Quand il n’y a pas de faisceau, les ions sont libéré du puits de potentiel du faisceau. L’intervalle élimine une petite partie des ions et « mélange » les positions des ions restants.
Intervalle de nettoyage
ThomX Cycle:
Injection
Intervalle sans faisceau: 4 μs
Faisceau dans l’anneau de ThomX : 20 ms
Arrêt faisceau

## Slide 45
Alexis Gamelin
Dipole =
Clearing electrode =
NUAGE simulation, number of macro ions at start : 39 000
Evolution de la distribution longitudinale des ions CO+ après l’intervalle de nettoyage

## Slide 46
Alexis Gamelin
Field map of config n°3: - -
Clearing electrode with longitudinal field
Electrode n°2
Electrode n°1

## Slide 47
Alexis Gamelin
Clearing electrode with longitudinal field
The ion cloud clearing can be optimised by carefully choosing the type of clearing field and its positioning in the lattice:
Clearing efficiency
NUAGE simulation results for CO+ ions
The clearing efficiency could be improved further if the electrodes are designed with this idea in mind

## Slide 48
Alexis Gamelin
Neutralisation factor
Using the clearing efficiencies computed by NUAGE and the known ionisation cross-section it is possible to get the neutralisation factor which is the relevant quantity for the beam dynamics:
Initial residual vacuum:
90 % H2
10 % CO

## Slide 49
Alexis Gamelin
Local neutralisation factor
It is possible to define a local neutralisation factor3 which take into account the fact that the neutralisation is not homogeneous along the ring longitudinal position:
[3] A, Poncet, Ion trapping, clearing, beam-ion interactions, 1999.
The mean value of the local neutralisation factor gives back the usual neutralisation factor:

## Slide 50
Alexis Gamelin
Induced tune shift
The tune shift induced by the ions can be computed by considering the ion force on the beam as an equivalent quadrupole. Assuming that the ion transverse distribution can be approximated4 by a Gaussian distribution of , it gives:
Configuration |  |  | Ratio |  |  | Ratio
No clearing | 9,94 E-4 | 1,52 E-4 | 6,5 | 1,14 E-3 | 5,84 E-4 | 2,0
Clearing | 2,24 E-4 | 3,23 E-5 | 6,9 | 2,78 E-4 | 1,24 E-4 | 2,2
[4] L. Wang et al, Suppression of beam-ion instability in electron rings with multibunch train beam flings, PRST-AB, 2011.
Usually no information about the local neutralization factor is known so mean values are used:
The same type of approach is possible for other effects induced by ions like emittance growth, tune spread, pressure increase, …