## Slide 1: Paquets d’électrons sub-ps : DRUM
Christelle Bruni, Kevin Cassou, Vincent Chaumat, Nicolas Delerue, Denis Douillet, Noureddine El Kamchi, Alexandre Gonnin, Stephane Jenzer, Viacheslav Kubytskyi, Pierre Lepercq, Harsh Purwar,Viktor Soskov, Thomas Vinatier, Ke Wang, LAL
Elsa Baynard, Moana Pittman, CLUPS
Julien Demailly, Olivier Guilbaud, Sophie Kazamias, Bruno Lucas, Gilles Maynard, Olivier Neveu, David Ros, LPGP
David Garzella LIDYL, CEA/DRF
Rui Prazeres LCP

## Slide 2: source D'electRons Ultra-court coMpacte
Finalité :
Courant crête proche du kA (100-500 fs avec 10-100pC à 5-10 MeV)
Pourquoi :
R&D dans des conditions extrêmes sur les photoinjecteurs (RF fort gradient, photoemission, diagnostics 3-phases,…
Compréhension de la force d’espace dans les systèmes extrêmes à très forte densité
Manipulation de paquets courts et confrontation expérimentale aux problèmes associés à l’augmentation de longueur (energy spread, divergence, force de charge d’espace, CSR, wakefield)
Expérimenter les possibilités et limitations pour une injection externe dans un champ de sillage
Applications potentielles :
L’étude de radiolyse pulsée à l'échelle de la femtoseconde
la spectroscopie d'électrons résolue en temps
Source ultra-courte de rayonnement secondaire, du THz au rayons X

## Slide 3
Dans un canon RF, la longueur du paquet d’électrons est gouvernée par celle de l’impulsion laser
Emploi d’impulsions femtosecondes pour créer directement des paquets courts
Comment faire une source d’élEctrons compacte
Permet de s’affranchir d’une chicane de compression et de longues sections
Importance de phase RF/laser pour les propriétés du faisceau (énergie, dispersion, emittance)

## Slide 4: Limitation des performances Répulsion coulombienne

## Slide 5: Mise en forme du laser
En sortie d’un photoinjecteur
Mise en forme parabolique ou cylindrique minimise l’emittance (facteur 2 à 3)
Mise en forme et transport d’un laser Infrarouge au lieu d’UV  possible grâce à l’émission multiphotons dans le domaine fs
Faisceau dominé par la force de charge d’espace
non linéarités dues à la dérivée de la distribution longitudinale

## Slide 6: Limiter l’effet de la force de charge d’espace
Baisse de charge apporte un gain sur le taux d’accroissement
maximiser le gradient pour figer au plus vite le paquet, ajout d’un booster (gain facteur 2 sur la longueur)
Baisser la densité volumique à l’émission : ajustement du diamètre transverse du laser

## Slide 7: Tests multiphotonique (laser vert ps de PHIL)
UV
Visible
Charge extraite
Probabilité du processus n photons

## Slide 8: Tests multiphotonique (laser vert ps de PHIL)
UV
Visible
Charge extraite
Durée d’impulsion du laser

## Slide 9: PHIL
Photoinjecteur
3-5MeV
Optique du faisceau d’électrons
Laser cathode
PHIL : UV/7ps
Écran luminescent
Optique + camera
Leetech
Détecteur

## Slide 10: Schema de principe PHIL/LASERIX
Photoinjecteur
3-5MeV
Booster
10 MeV
Espread
Optique du faisceau d’électrons
Manip compression paquets long ou
Transport DRUM
Manip paquets courts/longs PHIL/DRUM
Laser cathode
PHIL : UV/7ps
LASERIX :
30fs – 3ps
UV/Visible/IR
Mise en forme
LASERIX haute énergie, IR
Pour expérience laser/plasma

## Slide 11: DRUM : Avancement optique LASERIX
Compresseur et convertisseur de fréquence achetés/installés/testés
PHIL laser
LASERIX
Laserix, 1.6 mJ, 500 ps, 800 nm
1 mJ,
50 fs,
800 nm
PHIL cathode
90 µJ, 266 nm
200 µJ, 400 nm
>200 µJ, 800 nm
Compression optique
Conversion longueur d’onde
Image du plan transverse sur la cathode

## Slide 12: Conception booster
3 cellules à 3GHz en onde stationnaire permettant de monter à 10MeV (50MV/m)
Conception avec bride type LIL courte
Supprime des étapes de brasage et problèmes lors de la manipulation (encombrement)
Tests de fuite concluant de ces brides après optimisation de la surface de contact couteau/joint

## Slide 13: liMITER LES RISQUES DE FUITE d’eau
Fuite d’eau après une étape de brasage
Trou dans le cuivre + brasage
Nouvelle conception: intervient après le brasage des cellules + maximise le contact eau/cellules

## Slide 14: Avancement Synchronisation
Solution avec un mixer RF qui a permis d’avoir un premier faisceau
  Premier essais avec des jitters importants
  Identification de la source du jitter
  Mesure à 1.7 ps rms avec une dérive lente
  En attente de jours faisceau disponibles sur PHIL pour faire des tests avec faisceau d’électrons

## Slide 15: Dérive de phase
Source de la dérive de phase:
Principalement thermique: source RF n’est pas thermalisée
Solution: transfert de la source RF vers un milieu thermalisé (salle laser)
Asservissement de phase
Temps (h)
Δϕ (° 3GHz)
Avec feedback
0.2° de stabilité
Laserix
75MHz x 40
Canon
3GHz
Pilote PHIL
3 GHz, phase
Feedback

## Slide 16: DRUM : résultats en mode degrade
PHIL/PHIL
PHIL/laserix
Plan transverse – YAG2
Plan longitudinal – Energie – YAG4
1mm  20 keV

## Slide 17: Conclusion / perspectives
PHIL/laserix : plateforme de tests adaptée à l’exploration des paquets courts dans les photoinjecteurs, et les expériences de couplage laser/électrons
Les premières mesures avec une synchronisation de faible jitter et le feedback seront réalisées prochainement
Besoin du booster pour atteindre les performances et pourvoir exploiter le faisceau (focalisation/transport)