## Slide 1
Réunion annuelle THOMX
13/12/2016
Etat d’avancement du système RF de l’Anneau
Patrick Marchand

## Slide 2
La cavité 500 MHz de l’Anneau
Tuner
à piston
(HOM)
Après étuvage, vide de 4 10-10 mbar
Remplacer le support actuel par le définitif en fabrication (BE LAL)
Une cartographie des fHOM en fonction de la temp. est prévue T1 2017 à SOLEIL (dispo cooling rack)
Le conditionnement RF se fera avec la cavité en place dans la casemate "en accès contrôlé"
Coupleur de puissance
Refroidissement
+ tuning HOM
Tuner principal (mode fondamental)
Pompe
ionique
Ancienne cavité d'Elettra remise en état ; initialement récupérée par SESAME, elle a été prêtée à ThomX qui pourra éventuellement se l'approprier de façon définitive

## Slide 3
Cooling rack pour le tuning thermique des HOMs
En cours de réalisation :
- Câblage du coffret électrique
- Contrôle à base de PID
Qualification de l’ensemble sur
charge de test prévue fin février
2017 à SOLEIL
Vanne
3 voies *
Pompe
Bouteille de découplage
Contrôle de T_cavité :
Dynamique : 30 à 70°C
Stabilité : ± 0.1°C
* pilotée par PID

## Slide 4
Amplificateur à transistors 50 kW – 500 MHz
Alimentations : 3 châssis contenant chacun
15 convertisseurs 230 Vac / 50 Vdc de 2 kW
6 dissipateurs refroidis à l’eau
chacun avec 16 modules RF
de 550 W
Combinaison de puissance
(8 x 6 x 2)
L’ampli complet a été qualifié à SOLEIL par divers tests de fonctionnalités et finalement par un run de 500 heures à 52 kW ; efficacité : 54 %

## Slide 5
MUX A
D1
MUX A
D2
MUX A
D3
MUX A
D4
MUX A
D5
MUX A
D6
Ethernet (SNMP)
Ethernet
MUX PA
D0
MUX PA
3 Modules pre-amplis
16 Modules
amplis
16 Modules
amplis
16 Modules
amplis
16 Modules
amplis
16 Modules
amplis
16 Modules
amplis
Alim. 30 kW
Alim. 30 kW
Alim. 30 kW
Alim. 6 kW
Contrôle de l’amplificateur
1 MUX par dissipateur qui gère tous ses paramètres (mod. RF & alims) Communication via Ethernet SNMP
RF driver
& mains
switches
ON/OFF
µcontrôleur
Châssis et carte MUX
MUX : un microcontrôleur +
multiplexeurs & comparateurs + 1 CPLD pour les interlocks

## Slide 6
Application de supervision de l’ampli pour PC
Vue principale de l’application
Représentations graphiques des data archivées ou « au fil de l’eau »

## Slide 7
Maitre Oscillateur
Alimentations
3 x 36 kW
1 x 6 kW
CPLD
interlocks
rapides
Switch RF
400 V (3 Phases + N)
50 V
Cavité
RF
LLRF
- Asservissement d’amplitude
- Asservissement de phase
- Asservissement de fréquence
- Feedback longitudinal
PLC
Contrôle
Machine
(TANGO)
Interlocks lents
(débits, T°, µC, …)
+ machine d’état
Interlocks
(PSS, Vide, Pi, Pr, …)
Ethernet
MUXs (µC)
Courants, T°
Puissances RF, TS, ...
Ampli
RF
Système de contrôle RF global
Pi
Pr
Contrôle moteur IcePAP
Cooling
Rack
LLRF
Contacteur
Disjoncteur
LLRF
BPM
PC local
PLC
PLC en cours de programmation à Soleil
IcePAP pour le moteur du tuner
Interface Homme Machine (?)
à fournir par le Gpe Contrôle

## Slide 8
Châssis asservissements et interlocks
Châssis LLRF avec modulation IQ
Châssis LLRF avec boucles amplitude et phase séparées
Déphaseur
Comparateur de phase
FBT basé sur un FPGA
agit sur un déflecteur
4 électrodes
(H & V)
LLRF & Feedbacks longitudinal (FBL) / transverse (FBT)
FBL analogique, qui agit sur la cavité accélératrice,
est intégré dans le LLRF
LLRF & FBL : tests de fonctionnalité en labo (Q1 2017)
FBT : Le prototype réalisé par TED a été validé en sept., commande SOLEIL passée en oct., livraison prévue en avril 2017; restera à développer le device Tango.
Si nécessaire, on pourra démarrer avec le système de
rechange de SOLEIL.

## Slide 9
Implantation dans l’Igloo
- Commande du câble coaxial 5’’1/2 en janvier 2017, réception en avril
- Eléments de supportage du câble à l’étude au BE LAL
- Connexion hydraulique entre le cooling rack et la cavité (Gpe Infrastructure)
- …
- Plannings d’installation (pose des câbles, connexions eau/élect, …) et de mise en service des éqpts
Remerciements aux équipes du LAL et SOLEIL
pour leurs contributions
Câble coax. 5’’1/2