## Slide 1: Dynamique faisceau dans l’anneau de stockage
Alexis Gamelin
Alexis Gamelin1, Marica Biagini1, Christelle Bruni1, Iryna Chaikovska1, Sophie Chancé1, Nicolas Delerue1, Mohamed El Khaldi1, Luca Garolfi1, Hayg Guler1, Jacques Haissinski 1, Damien Le Guidec 1, Pierre Lepercq1, Alexandre Loulergue2, Hugues Monard1, Harsh Purwar1, Cynthia Vallerand1
1Laboratoire de l’Accélérateur Linéaire (LAL)
2Synchrotron SOLEIL

## Slide 2: Buts de l’étude
Alexis Gamelin
Nous cherchons à minimiser la dégradation du faisceau due aux effets collectifs dans l’anneau de stockage de ThomX.
Quoi
Pourquoi
Comment
En l'absence d'amortissement, les dégradations du faisceau entrainent une baisse du flux total et spectral des X.
En comprenant et en simulant ces effets collectifs et en utilisant des stratégies de minimisation de ces effets.

## Slide 3
Rayonnement synchrotron cohérent (CSR)
FE
FM
Charge d’espace (SC)
Champ de sillage et impédances (RW and géométrique)
Diffusion intra-faisceau (IBS) / Touschek
Rétrodiffusion Compton (CBS)
e-
photon
E
hn
E-DE
hn’
Nuage d’ions
FE
H+/H2+/…
Effets collectifs
Alexis Gamelin

## Slide 4
FE
FM
Charge d’espace (SC)
Champ de sillage et impédances (RW and géométrique)
Rétrodiffusion Compton (CBS)
e-
photon
E
hn
E-DE
hn’
Nuage d’ions
FE
H+/H2+/…
Effets collectifs
Alexis Gamelin
Limite la durée de vie
Diffusion intra-faisceau (IBS) / Touschek
Rayonnement synchrotron cohérent (CSR)

## Slide 5
FE
FM
Charge d’espace (SC)
Champ de sillage et impédances (RW and géométrique)
Rétrodiffusion Compton (CBS)
e-
photon
E
hn
E-DE
hn’
Nuage d’ions
FE
H+/H2+/…
Effets collectifs
Alexis Gamelin
Dégrade l’émittance
et/ou l’e-spread
Limite la durée de vie
Diffusion intra-faisceau (IBS) / Touschek
Rayonnement synchrotron cohérent (CSR)

## Slide 6
FE
FM
Charge d’espace (SC)
Champ de sillage et impédances (RW and géométrique)
Rétrodiffusion Compton (CBS)
e-
photon
E
hn
E-DE
hn’
Nuage d’ions
FE
H+/H2+/…
Effets collectifs
Alexis Gamelin
Peut provoquer des instabilités
Limite la durée de vie
Diffusion intra-faisceau (IBS) / Touschek
Dégrade l’émittance
et/ou l’e-spread
Rayonnement synchrotron cohérent (CSR)

## Slide 7
FE
FM
Charge d’espace (SC)
Champ de sillage et impédances (RW and géométrique)
Diffusion intra-faisceau (IBS)
Rétrodiffusion Compton (CBS)
e-
photon
E
hn
E-DE
hn’
Nuage d’ions
FE
H+/H2+/…
Effets collectifs
Alexis Gamelin
Présentation d’aujourd’hui
(uniquement 15 min …)
Rayonnement synchrotron cohérent (CSR)

## Slide 8
Alexis Gamelin
Image from www.cst.com
Impédance géométrique
Energie totale perdue par paquet :
Profil du faisceau en fréquence

## Slide 9
Alexis Gamelin
Image from www.cst.com
Impédance géométrique / Impédance CSR

## Slide 10
Coherent Synchrotron Radiation (CSR)
Image from G. Wüstefeld, BESSY, Short Bunches & CSR, EPAC‘08, June 23rd. 2008
Alexis Gamelin

## Slide 11
Modèles usuels pour le CSR
Impédance CSR du vide
Impédance CSR de plaques parallèles
Pour une charge ponctuelle se déplaçant dans le vide sur un cercle de rayon R, l’impédance en régime permanent est donnée par :
~47 GHz
Alexis Gamelin

## Slide 12
b
Impédance CSR du vide
Impédance CSR de plaques parallèles
Modèles usuels pour le CSR
Pour une charge ponctuelle se déplaçant entre deux plaques conductrices dans le plan horizontal sur un cercle de rayon R, l’impédance en régime permanent est donnée par :
Effet de l’écrantage CSR -> Ajoute un palier
~47 GHz
Alexis Gamelin

## Slide 13
Modèles usuels pour le CSR
Ces modèles analytiques sont très utiles car général mais ils négligent toute une série d’effets qui peuvent avoir un impact :
Effets transitoires
Taille transverse du faisceau
Ecrantage transverse
Résonnance du champs CSR dans un dipôle
Interférences entre les champs CSR
Dans une machine réelle, il y a des section droites entre les dipôles. On n’est pas dans le cas d’un régime permanant de rotation autour d’un axe
Alexis Gamelin

## Slide 14
Modèles usuels pour le CSR
Ces modèles analytiques sont très utiles car général mais ils négligent toute une série d’effets qui peuvent avoir un impact :
Effets transitoires
Taille transverse du faisceau
Ecrantage transverse
Résonnance du champs CSR dans un dipôle
Interférences entre les champs CSR
Dans une machine réelle, il y a des section droites entre les dipôles. On n’est pas dans le cas d’un régime permanant de rotation autour d’un axe
Le faisceau n’est pas infiniment fin en transverse
Alexis Gamelin

## Slide 15
Modèles usuels pour le CSR
Ces modèles analytiques sont très utiles car général mais ils négligent toute une série d’effets qui peuvent avoir un impact :
Effets transitoires
Taille transverse du faisceau
Ecrantage transverse
Résonnance du champs CSR dans un dipôle
Interférences entre les champs CSR
Dans une machine réelle, il y a des section droites entre les dipôles. On n’est pas dans le cas d’un régime permanant de rotation autour d’un axe
Le faisceau n’est pas infiniment fin en transverse
Réflexions possibles du champs CSR sur la chambre à vide du faisceau pouvant provoquer des interaction tête-queue ou queue-tête
Alexis Gamelin

## Slide 16
Modèles usuels pour le CSR
Ces modèles analytiques sont très utiles car général mais ils négligent toute une série d’effets qui peuvent avoir un impact :
Effets transitoires
Taille transverse du faisceau
Ecrantage transverse
Résonnance du champs CSR dans un dipôle
Interférences entre les champs CSR
Dans une machine réelle, il y a des section droites entre les dipôles. On n’est pas dans le cas d’un régime permanant de rotation autour d’un axe
Le faisceau n’est pas infiniment fin en transverse
Réflexions possibles du champs CSR sur la chambre à vide du faisceau pouvant provoquer des interaction tête-queue ou queue-tête
Alexis Gamelin
Certains modes peuvent être excité par le faisceau et dominer l’impédance CSR

## Slide 17
Modèles usuels pour le CSR
Ces modèles analytiques sont très utiles car général mais ils négligent toute une série d’effets qui peuvent avoir un impact :
Effets transitoires
Taille transverse du faisceau
Ecrantage transverse
Résonnance du champs CSR dans un dipôle
Interférences entre les champs CSR
Dans une machine réelle, il y a des section droites entre les dipôles. On n’est pas dans le cas d’un régime permanant de rotation autour d’un axe
Le faisceau n’est pas infiniment fin en transverse
Réflexions possibles du champs CSR sur la chambre à vide du faisceau pouvant provoquer des interaction tête-queue ou queue-tête
Alexis Gamelin
Certains modes peuvent être excité par le faisceau et dominer l’impédance CSR
Les champs CSR émis dans chaque dipôles peuvent interagir et interférer

## Slide 18
Modélisation numérique du CSR avec CSRZ (Demin Zhou)
Alexis Gamelin
Intégration numérique des équations de Maxwell le long d’une trajectoire arbitraire pour une chambre à vide rectangulaire :
Résonnances
Effets transitoires

## Slide 19
Modélisation numérique du CSR avec CSRZ (Demin Zhou)
Alexis Gamelin
Impédance normalisée par le nombre de dipôles pour comparaison :

## Slide 20
Modélisation numérique du CSR avec CSRZ (Demin Zhou)
Alexis Gamelin
CSR Plaques parallèles
CSR Chambre rectangulaire
Pour l’anneau complet et :
Faisceau
Direction du faisceau

## Slide 21
Modélisation numérique du CSR avec CSRZ (Demin Zhou)
Alexis Gamelin
CSR Plaques parallèles
CSR Chambre rectangulaire
Effets transitoires
Réflexion sur le mur interne
Réflexion sur le mur externe
Interférences
Interférences et résonances
Pour l’anneau complet et :

## Slide 22
L’interaction ion-faisceau
Alexis Gamelin
Les molécules résiduelles du vide sont ionisées par le passage du faisceau.
Un ion va subir une déflection de vitesse lors de chacune de ses interactions avec le faisceau.
L’ion va alors effectuer de très fortes oscillations transverses de part et d’autre de l’axe du faisceau.
Mais il va aussi subir des déflections longitudinales qui peuvent s’accumuler sur des milliers de tours.
Modélisation de l’interaction ion-faisceau:
Bassetti-Erskine1 pour la dynamique transverse
Sagan2 pour la dynamique longitudinale
M+
[2] David Sagan. Some aspects of the longitudinal motion of ions in electron storage rings. Nucl. Instr. Meth. A, 1991.
La dynamique des ions est totalement déterminée par l’optique et le design de la maille
e-
Enveloppe faisceau

## Slide 23
Alexis Gamelin

## Slide 24
Alexis Gamelin
Points d’accumulation

## Slide 25
Alexis Gamelin
Régions de dérive libre

## Slide 26
Alexis Gamelin
Dipole =
Evolution de la distribution longitudinale des ions CO+ pendant 100 000 interactions faisceau-ions
NUAGE simulation, number of macro ions at start : 100 000

## Slide 27
Alexis Gamelin
Dipole =
NUAGE simulation, number of macro ions at start : 100 000
Evolution de la distribution longitudinale des ions CO+ pendant 100 000 interactions faisceau-ions

## Slide 28
Alexis Gamelin
Dipole =
NUAGE simulation, number of macro ions at start : 100 000
Evolution de la distribution longitudinale des ions CO+ pendant 100 000 interactions faisceau-ions

## Slide 29
Alexis Gamelin
Dipole =
NUAGE simulation, number of macro ions at start : 100 000
Evolution de la distribution longitudinale des ions CO+ pendant 100 000 interactions faisceau-ions

## Slide 30
Alexis Gamelin
Dipole =
Clearing electrode =
NUAGE simulation, number of macro ions at start : 100 000
Evolution de la distribution longitudinale des ions CO+ en utilisant des électrodes de nettoyage

## Slide 31
Alexis Gamelin
Dipole =
Clearing electrode =
NUAGE simulation, number of macro ions at start : 100 000
Evolution de la distribution longitudinale des ions CO+ en utilisant des électrodes de nettoyage

## Slide 32
Rayonnement synchrotron cohérent (CSR)
FE
FM
Charge d’espace (SC)
Champ de sillage et impédances (RW and géométrique)
Diffusion intra-faisceau (IBS) / Touschek
Rétrodiffusion Compton (CBS)
e-
photon
E
hn
E-DE
hn’
Nuage d’ions
FE
H+/H2+/…
Alexis Gamelin
Stratégie et développements
Branche ThomX de CODAL (A. Loulergue)
Code de dynamique faisceau
Simulation de la photocathode à l’anneau
Utilisation du code NUAGE pour la
minimisation du nombre d’ions

## Slide 33
Merci !
Alexis Gamelin

## Slide 34
Alexis Gamelin

## Slide 35
Alexis Gamelin

## Slide 36
Impact sur la dynamique faisceau
Bunch at injection :
Charge = 100 pC
6,6 ps
= 0,2 %
Simulation de principe : 10 000 particules avec CSR plaques parallèles
100 tours à l’injection
Faisceau non Gaussien en longitudinal
Injection sans adaptation
Effets tête-queue et queue-tête important
Au bout de 1000 tours

## Slide 37
Bunch at injection :
Charge = 1 nC
6,6 ps
= 0,2 %
Simulation de principe : 10 000 particules avec CSR plaques parallèles
100 tours à l’injection
Au bout de 1000 tours
Impact sur la dynamique faisceau
CSR ∝ N2

## Slide 38
Injection sans adaptation
Alexis Gamelin
Sans effets collectifs, tracking uniquement
1000 tours
Paquet à l’injection :
Charge = 1 nC
6,6 ps
= 0,2 %
Filamentation lente du paquet
Sans effets collectifs, tracking uniquement
Au bout de 10 000 tours
On remplit progressivement l’acceptance RF

## Slide 39
Alexis Gamelin
Avec CSR, charge d’espace et impédances
1000 tours
Paquet à l’injection :
Charge = 100 pC
6,6 ps
= 0,2 %
Filamentation rapide du paquet
Avec CSR, charge d’espace et impédances
1000 tours
On remplit rapidement l’acceptance RF
Injection sans adaptation

## Slide 40
Alexis Gamelin
Avec CSR, charge d’espace et impédances
1000 tours
Paquet à l’injection :
Charge = 1 nC
6,6 ps
= 0,2 %
Explosion du paquet
Instabilité due au CSR
Avec CSR, charge d’espace et impédances
1000 tours
CSR ∝ N2
Injection sans adaptation