## Slide 1: PRAE RF Gun
Projet Emblématique
Programme SESAME
With the support of
Pierre Lepercq
Alexandre Gonnin
08/10/2018

## Slide 2: Contexte 1/2
Canon PRAE
  Canon ThomX
  Paramètres
Paramètres | Valeur
Charge | 1 nC
Fréquence de fonctionnement | 2998,55 MHz
Energie | 5 MeV
Température | 30°C
Pression | 10-9 mbar
ThomX – RF Gun

## Slide 3: Contexte 2/2
Objet délicat et complexe
  Plusieurs semaines de fabrication
  Plusieurs étapes de réalisation
    Itérations calibrations/reprises usinage
    8 étapes de brasages
6 Personnes, 3 Domaines de Compétences
  P. Lepercq : Calculs RF & Calibrations
  F. Gauthier, O. Vitez, A. Gonnin : Méca (Fabricat°+BE)
  M. Alves, H. Grasset : UHV + Brasage

## Slide 4: Solution fonctionnelle
Calculs et dimensionnements HF
HFSS model : 2,5 cells with waveguides
Legend 1
Legend 2

## Slide 5: Solution fonctionnelle
Fabrication : Externe
  Stratégie de Fabrication
    Usinage chez un sous-traitant
    Reprise en usinage à l’atelier
  Procédure de Fabrication
    Dossiers de fabrication
    Précautions d’usinage
    Fourniture des matériaux
  Suivi de fabrication
    A-R chez l’usineur

## Slide 6: Solution fonctionnelle
Réglages HF sur banc de Mesures HF
  Calibrations à l’Air et à 20°C
  Ouvertures des trous de couplages
  Etapes répétitives :
    Mesures de couplage
    Correction de la fréquence
    Equilibrage de champ entre les cellules
    Reprises en usinage
Canon ThomX sur Banc HF

## Slide 7: Solution fonctionnelle
Brasage sous Vide (8 étapes)
  Sifflets HF
  Cellules
  Sifflets sur Cellules
Test étanchéité
  Après chaque brasage
Brasage des Cellules
Brasage d’un sifflet

## Slide 8: Solution fonctionnelle
Contrôle sur Banc HF
  Accord avec trous de déformations
  Définition du Coupe-Circuit
Court-Circuit HF

## Slide 9: Status
Usinage en cours
  Livraison Décembre 2018
  Contrôle dimensionnel
Planning
  Pas de date défini
  Continuité des autres projets :
    Booster PHIL
    Canon 4 ThomX

## Slide 10: Status
Merci de votre Attention !