## Slide 1: Le Vide sur l’accélérateur PRAE
Projet Emblématique
Programme SESAME
With the support of
Groupe Vide et surfaces (LAL)
Bruno - Mercier
Le 08/10/2018

## Slide 2: Conception et réalisation du système de vide pour l’accélérateur PRAE
Les contraintes principales:
Le niveau et la qualité du vide nécessaire varient en fonction du type de photocathode Cu / Mg ~10-8 mbar / 10-9 mbar (N2@20°C)
  canon, section accélératrice : pression 10-9 mbar (N2@20°C)
  Fenêtres HF : pression 10-8 mbar (N2@20°C)
Les photocathodes
Les structures HF
Maintien d’un bon rendement d’émission électronique
Eviter les phénomènes de claquage (effet multipactor)

## Slide 3
Choix d’un système de pompage ionique.
Pour une bonne fiabilité, pour une faible maintenance et pour une longue durée de vie il est nécessaire d’avoir un vide ~10-8 mbar au niveau des pompes
Problématique du jet de dihydrogène sur PRORAD
Etude d’un pompage différentiel pour passer de 10-4 mbar à 10-8 mbar
Sécurité machines
Conception et réalisation du système de vide pour l’accélérateur PRAE
Les contraintes (suite):
L’interface avec les expériences
optimisation du système de pompage

## Slide 4
Demande une coordination avec le Bureau d’étude (nombreuses itérations)
Le groupe vide et surfaces doit être consulté dès la conception des enceintes sous vide pour l’accélérateur PRAE (groupe diagnostique, RF, Bureau étude,..)
Il doit valider la conception et la réalisation des chambres sous vide (prise en compte du type d’usinage, de soudure, de brasage, des états de surface, du nettoyage et des traitements thermiques)
Conception et réalisation du système de vide pour l’accélérateur PRAE
Interfaces avec les sous systèmes

## Slide 5
Conception et réalisation du système de vide pour l’accélérateur PRAE
Interfaces avec les sous systèmes
Protection du niveau de vide et du matériel
Sécurité hard (interlock)
Interface avec le Câblage, la programmation automate sécurité , le contrôle commande, expérience Prorad
Configuration de Tir faisceau (autorisation ouverture des vannes pour tir Prorad)
Lecture des données
Pression, état des vannes (avec ouverture et fermeture à distance) et l’état des pompes ioniques
arrêt faisceau / fermeture de vanne

## Slide 6: Status
Interfaces linac PRAE/ expérience Prorad
Etude du pompage différentiel.(fait)
Reste à valider un scénario par le groupe faisceau et Prorad
Dimensionnement du système de vide
Réalisation du canon HF (délai important)
définir les sécurités pour protéger le vide de l’accélérateur et pour contrôler le flux de dihydrogène
nécessité d’avoir les informations suivantes:
Dimension de toute les chambres de l’accélérateur, avec leurs surfaces internes, la natures de matériaux
emplacement des éléments magnétiques
Les éléments reçus: Plan BPM OK, CCTP section accélératrice ok, plan canon HF ok