## Slide 1: Statut du commissioning de SARAF-Phase II et des tests de cryomodule
Jonathan Dumas et Guillaume Ferrand
Journées accélérateurs Roscoff 2023

## Slide 2: Commissioning
Jonathan Dumas

## Slide 3
SARAF
SNRC + LCS CEA (2021)
Phase II: fin du commissioning pour Juin 2024
RFQ 4-rods
2010
Operation
MEBT
CM1
@SARAF
[I. Mardor et al, EPJA 2018]
Ions: Protons/Deutons
Energie: 1.3/2.6 – 35/40 MeV
Courant: 0.04 - 5 mA CW
Freq: 176 MHz
Phase I avec Accel:
source ECR
LEBT: 3 solenoides et 1 dipole
RFQ: 20 keV/u → 1.3 MeV/u
Phase II avec CEA:
MEBT: 8 QP et 3 Regroupeurs
Linac: 4 CM (2 bas-b et 2 haut-b)
    27 cavités, 20 solénoides
Objectif:
Plusieurs lignes de production de neutrons (rapides, lents, TOF)

## Slide 4
SARAF aujourd’hui
RI D-PLATE
[J.Rodnitsky]
+ Temporary Beam Line + Cible GALIT
Jusqu’à Juin 2023:
MEBT
Dplate: diagnostic plate
Cible haute puissance
Commissioning avec faisceau (p/d) de la MEBT mais pas seulement…, tests:
Source
LEBT
RFQ
Ions: Protons/Deutons
Energie: 1.3/2.6
Courant: 5 mA CW

## Slide 5
Source ECR
RFQ
DPLATE
Coupelle Faraday
BPM1
temps
Lesson learned: Nécessité d’attendre 20 minutes après allumage de la source pour que le faisceau soit stable!

## Slide 6
Source ECR
Transmission (/ACCTLEBT), optique nominale
Deutons
Protons
Rfq à 175kW
Rfq à 45kW
RFQ
DPLATE
Coupelle Faraday
BPM1
temps

## Slide 7
Injecteur
Contrôle commande de la LEBT (CEA)

## Slide 8
Injecteur
Protons
Deutons
Gengiscan: application générique pour faire des balayages
→ par exemple dans la mesure d’émittance

## Slide 9
MEBT
MEBT
DPLATE
ACCT1
Coupelle Faraday Rapide
CoupelleFaraday
ACCT2
BPM1
BPM3
BPM2
BPM4
FFC
Sonde phase 1
MPCT
Sonde phase 2
RBN2
QP7
Profileur HV
SEM Grid
Trans. Emit
  Mesure de la transmission RFQ/MEBT
  Calibration des regroupeurs
  Caractérisation longitudinale du faisceau (longueur du paquet, emittance)
  Caractérisation transverse du faisceau (largeur du paquet, emittance)
  Montée en puissance

## Slide 10
Mesure de transmission RFQ/MEBT
RFQ
DPLATE
ACCT1
Coupelle Faraday
Protons (~5mA)
Deutons (~5mA)
Transmission (/ACCTLEBT), optique nominale
ACCT1
ACCT2

## Slide 11
Mesure de transmission RFQ/MEBT
RFQ
DPLATE
ACCT1
Coupelle Faraday
Protons (~5mA)
Deutons (~5mA)
Transmission (/ACCTLEBT), optique nominale
ACCT1
ACCT2
Transmissions > 90% entre la LEBT et la MEBT en proton et en deuton

## Slide 12
Calibration des regroupeurs (deutons)
RFQ
DPLATE
2 sondes de phases
BPM3
BPM2
BPM4
RB1
RB2
RB3
Conditions:
RBN1: 280mV, 140°
RBN2: 300mV, 90°
RBN3: 285mV
Phasing RBN3
Conditions:
RBN1: 280mV, 140°
RBN2: 300mV
RBN3: off and detuned
Conditions:
RBN1: 250mV
RBN2: off and detuned
Phasing RBN2
Phasing RBN1
Avec sondes de phase de la DPLATE
avec BPM2-BPM3
avec BPM3-BPM4

## Slide 13
Calibration des regroupeurs (deutons)
RFQ
DPLATE
2 sondes de phases
BPM3
BPM2
BPM4
RB1
RB2
RB3
Conditions:
RBN1: 280mV, 140°
RBN2: 300mV, 90°
RBN3: 285mV
Phasing RBN3
Conditions:
RBN1: 280mV, 140°
RBN2: 300mV
RBN3: off and detuned
Conditions:
RBN1: 250mV
RBN2: off and detuned
Phasing RBN2
Phasing RBN1
Ratio tension accélératrice effective (kV) / consigne (mV) devrait être équivalent
Avec sondes de phase de la DPLATE
avec BPM2-BPM3
avec BPM3-BPM4
Comparaison entre proton et deuton des phases de groupement |  |  | 
 | RBN1 | RBN2 | RBN3
Proton | 148° | 82° | 193°
Deuton | 144° | 89° | 217°
Différence entre proton et deuton des ratios tension (kV) / consigne (mV) |  |  | 
 | RBN1 | RBN2 | RBN3
Proton | 0.228 | 0.149 | 0.149
Deuton | 0.227 | 0.155 | 0.172
Différence p/d | 0% | 4% | 16%

## Slide 14
RFQ
DPLATE
Coupelle Faraday Rapide
RB1
Caractérisation longitudinale
Coupelle Faraday Rapide
RB3
Réglage nominal
Méthode des 3 gradients
Deuton @ RB1
Proton @ RB3
Ouverture ~ 1 mm
CFR

## Slide 15
RFQ
DPLATE
Coupelle Faraday Rapide
RB1
Caractérisation longitudinale
Coupelle Faraday Rapide
RB3
Réglage nominal
Méthode des 3 gradients
Deuton @ RB1
Proton @ RB3
Différence entre DB1 et DB2
Dans le pire cas en deuton, l’emittance du faisceau mesurée est 2x moins grande que celle considérée pour les simulations dans le LINAC 
Mesurée
Simulée
Acceptance longitudinale du Linac
f-W (p °·keV) | RG1 | RG3 | Simulations RFQ
Protons | 46 | 64 | 60
Deutons | 73 | 56 | 120
Deuton

## Slide 16
Caractérisation transverse (deutons)
QP4
Profileur XY
SEM Grid
QP8
Réglage nominal
Fils XY
Fentes
Méthode des 3 gradients
Méthode des 3 gradients

## Slide 17
Caractérisation transverse (deutons)
QP4
SEM Grid
QP8
Réglage nominal
Fils XY
Fentes
Méthode des 3 gradients
Méthode des 3 gradients
Différences entre les mesures :
Résultats (p mm·mrad)
 | 3 Gradients QP4 |  | 3 Gradients QP8 |  | Dplate | 
 | X-X’ | Y-Y’ | X-X’ | Y-Y’ | X-X’ | Y-Y’
Protons | 0.20 | 0.15 | 0.45 | 0.41 | 0.20 | 0.21
Deutons | 0.12 | 0.11 | 0.26 | 0.18 | 0.24 | 0.18
Profileur XY

## Slide 18
RI D-PLATE
(TBL+GALIT)
Montée en puissance (protons)
ACCT

## Slide 19
RI D-PLATE
(TBL+GALIT)
Montée en puissance (protons)
ACCT
97.5% de cycle utile pendant 15h sur GALIT
Injecteur, MEBT et GALIT ont bien fonctionné
Quelques trips/h surtout associés à de la puissance réfléchie dans le RFQ
Après un peu de conditionnement, on a observé moins de trips
Après trip, pas besoin de montée en puissance
Pour préserver l’ampli du RFQ, pas de montée en puissance en deuton

## Slide 20
Préparation installation SCL
DPLATE
RFQ
GALIT
MEBT
La Dplate et la TBL avec GALIT sont maintenant démontées pour laisser la place à CM1 qui est à SNRC

## Slide 21
Boites à vannes cryo
Boites à vannes:
Test de contrôle des valves OK
Test en pression OK
Test avec la cryo à faire
Préparation installation SCL
Circuit cryo ALAT

## Slide 22
Livraison de CM1 à SARAF
  Alignement (mesure et analyse)
  Assemblage des boucliers thermiques et magnétiques
  Intégration dans le cryomodule
  Transport vers position finale
  Alignement
  Installation de la section chaude avec diags
  integration de la cryo et du control commande
  commissioning du cryomodule
  commissioning avec faisceau
Préparation installation SCL

## Slide 23: Tests RF du premier cryomodule
Guillaume Ferrand

## Slide 24: Fin 2021 – Tests des cavités bas beta.
Tout a été testé, et toutes les cavités bas beta sont qualifiées.
6 cavités bas-beta dans premier cryomodule.

## Slide 25: Courant 2021 – Test des cavités avec un cryomodule de test. (Equipped Cavity Test Stand)
Cavité bas beta avec son coupleur. Cavité haut beta avec coupleur et tuner.

## Slide 26: Fin 2022 – Assemblage du premier cryomodule
Assemblage de la ligne faisceau du premier cryomodule, second semestre 2022.

## Slide 27: Janvier 2023 – Conditionnement des coupleurs.
Conditionnement des 6 coupleurs, à température ambiante.
Aucun claquage n’a été observé pendant le conditionnement, qui a duré 6 jours. La pression dans le coupleur n’a jamais dépassé 10-5 mbar.
Les coupleurs ont été conditionnés par groupes de 3.
Le pompage est fait au niveau de la ligne faisceau, du côté de la cavité 6. Par consequence, le conditionnement est plus lent sur les cavités 1 à 3.
A droite, conditionnement des coupleurs 1 à 3, pour des pulses de 100 à 800 ms, à la fréquence de 1 Hz.

## Slide 28: Février 2023 – Mise en froid. Premiers tests.
La fourchette acceptable sur Qext : [7.4, 16.7] 105.
Qext mesuré à partir d’un VNA, puis du temps de décroissance dans la cavité. Mesure VNA en principe plus précise, après calibration.
Tout est bon.
A droite : mesure de décroissance du signal.
Mesure de la fréquence des cavités à froid. Tuner range : 0 à 180 kHz. Avant réglage :
Après réglage : 176 MHz +/- 10 Hz. Bande passante 100 Hz pour toutes les cavités.
Cav # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Qext 105 | According to VNA |  |  |  |  | 
 | 14.9 | 13.6 | 13.0 | 13.8 | 15.5 | 15.3
Qext 105 | According to decay time |  |  |  |  | 
 | 12.0 | 11.2 | 10.8 | 14.0 | 17.1 | 14.4
Cavity | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Shift kHz | 68 | 56 | 31 | 47 | 108 | 64

## Slide 29: Mars 2023 – Montée en champ progressive.
Mesure de la sensibilité à la pression du bain d’hélium. Objectif : < 5 Hz/mbar.
Cavités très stables, peut-être pas besoin d’accord en fréquence en opération.
Mesure du detuning de Lorentz. Les cavités fonctionneront à un champ nominal de 1.0 MV.
On voit une certaine variabilité entre deux cavités, de 208 à 332 Hz/MV².
A gauche : exemple de mesure de sensibilité au bain d’hélium et aux forces de Lorentz en PLL.
Cavity | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Hz/mbar | 1.4 | -0.5 | 1.7 | 0.6 | 1.7 | 2.9
Cavity | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Hz/MV2 | 277 | 265 | 230 | 208 | 332 | 183

## Slide 30: Mars 2023 – Consommation cryogénique
Toutes les cavités ont été testés jusqu’à 1.09 MV (nominal + 10%).
Toutes les cavités ont atteint le champ au premier essai, sauf cavité 6, qui a quenché plusieurs fois avant de l’atteindre.
Forte activité dans cavité 6. Conditionnements 1h40 à 1.05 MV, puis 1h30 à 1.1 MV pour réduire l’émission.
Tests de conditionnement à droite. En bleu : champ accélérateur dans la cavité. En orange, niveau de Rx.
La puissance cryo mesurée pour toutes les cavités était de 5 W +/- 2 W. L’objectif étant < 10 W.
Sauf cavité 6 : 20 W de conso environ avant conditionnement. 7 W +/- 3 W après conditionnement OK.

## Slide 31: Mars 2023 – Stabilité du champ.
Divers tests ont été effectués avec le système LLRF et les systèmes d’accord.
Bugs sur la PLL qui a empêché de la tester à la fréquence de fonctionnement.
Tests effectués : montée en champ sans PLL, et correction progressive avec le système d’accord.
Problème : beaucoup de vibrations dues au système d’accord. Fortes instabilités.
Toutefois, toutes les cavités ont pu monter au champ avec réglage temps réel par le système d’accord. Sauf cavité 5 qui nécessitait de déconnecter le système d’accord autour du champ nominal.
Prochains tests : réduire vibration des tuners + retester la PLL.

## Slide 32: Mars 2023 – Conclusion des tests
Malgré quelques soucis avec le LLRF et les systems d’accord en fréquence, toutes les exigences ont été vérifiées.
Seule une cavité a nécessité du conditionnement pour atteindre le besoin (en terme de conso cryogénique). Toutes les autres sont aux specifications.
Le facteur de qualité des coupleurs, ainsi que le réglage en fréquence ont été qualifiés.
Prochaine étape : test du CM2. Test des paramètres des contrôleurs des systèmes de réglage (afin de réduire les vibrations), test de la PLL, en principe débuggée.

## Slide 33: Avril – Juin 2023 – Démontage et transport.
Ci-dessous, cryomodule dans son module de transport.
A droite, envoi du cryomodule par camion (puis avion, puis camion).

## Slide 34: Merci pour votre attention
Des questions?
Jonathan Dumas
IRFU/DACM/LEDA
Guillaume Ferrand
IRFU/DACM/LISAH